## Slide 1: The Lab of Computer Organizationn Lab3 – Setup environment for CPU design and test
Teacher: Xiaohong Jiang(姜晓红）
13396550102/529114
jiangxh@zju.edu.cn
CoureseWeb: http://10.77.30.99/

## Slide 2: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现
Notes:   Rudimentary logic functions=基本的逻辑函数

## Slide 3: 实验目的
1. 初步了解GPIO接口与设备
2. 了解计算机系统的基本结构
3. 了解计算机各组成部分的关系
4. 了解并掌握IP核的使用方法
5. 了解SOC系统并用IP核实现简单的SOC系统

## Slide 4: 实验环境
实验设备
  1. 计算机（Intel Core i5以上，4GB内存以上）系统
  2. Spartan-3 Starter Kit Board/Sword开发板
  3. Xilinx ISE14.4及以上开发工具
材料
  无

## Slide 5: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现
Notes:   Rudimentary logic functions=基本的逻辑函数

## Slide 6: 实验任务
1. 分析基本和接口IP核
2. 设计存储器IP模块
3. 练习掌握IP核的使用方法
4. 选用第三方IP核和已有模块集成实现SOC
  此实验顶层用原理图设计实现

## Slide 7: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现

## Slide 8: Computer Organization
Decomposability of computer systems
Computer System
CPU
Memory
I/O interface
Control unit
Datapath
Path: multiplexors
ALU
Registers
……
Hardware
Software
Input: PS2
Bidirectional: Storage
Output: VGA
SW、BTN
7-Seg、LED

## Slide 9: 本课程实现的SOC或计算机系统
PS2
VGA

## Slide 10: 系统分解为十个子模块
用此10个模块，互联设计SOC原理图
集成实现SOC
  U1： CPU -SCPU
  U2： ROM -ROM_D
  U3： RAM -RAM_B
  U4： 总线(含外设3~4) -MIO_BUS
  U5： 七段显示接口 -Multi_8CH32
  U6： 外设1- 七段显示设备 -Seg7_Dev
  U7： 外设2-GPIO接口及LED -PIO
  U8： 辅助模块一，通用分频模块 -clk_div
  U9： 辅助模块二，机械去抖模块 -Anti_jitter
  U10：通用计数器 -Counter_x

## Slide 11: U1-CPU模块：SCPU
MIPS 构架
  RISC体系结构
  三种指令类型
实现基本指令
  设计实现不少于下列指令
    R-Type： add, sub, and, or, xor, nor, slt, srl*, jr, jalr, eret*；
    I-Type：addi, andi, ori, xori, lui, lw, sw, beq, bne, slti
    J-Type：J, Jal*；
本实验用IP Core- U1
  核调用模块SCPU.ngc
  核接口信号模块(空文档)：SCPU.v
  核模块符号文档：SCPU.sym

## Slide 12: CPU核接口空模块-SCPU.v
module SCPU( input wire clk,
input wire reset,
input wire MIO_ready, // Not used
input wire [31:0] inst_in, //指令输入总线
input wire [31:0]Data_in, //数据输入总线
output wire mem_w, //存储器读写控制
output wire[31:0]PC_out, //程序空间访问指针
output wire[31:0]Addr_out, //数据空间访问地址
output wire[31:0]Data_out, //数据输出总线
output wire CPU_MIO, // Not used input wire INT //中断
);
endmodule

## Slide 13: U2-指令代码存储模块：ROM_B
ROM_D/B
  用实验一设计的模块
  FPGA内部存储器
    Block Memory Generator或Distributed Memory Generator
  容量
    1024×32bit
  核模块符号文档：ROM_B.sym
    自动生成符号不规则，需要修整
本实验采用实验一生成的固核
  ROM初始化文档：I9_mem.coe
  核调用模块ROM_B.xco
    生成后自动调用关联，不需要空文档
用Distributed Memory Generator没有clk信号
请编辑删除clka引脚

## Slide 14: ROM_B调用方式
ROM调用接口信号
ROM_B U2 ( .clka(clk_m), //存储器时钟，与CPU反向
.addra(PC_out[11:2]), // ROM地址PC指针，来自CPU
.douta(inst[31:0]) // ROM输出作为指令输入CPU
);
图形输入调用
  ROM_B.sym
固核调用不需要空模块文档
  接口文档

## Slide 15: U3-数据存储模块：RAM_B
RAM_B
  FPGA内部存储器
    Block Memory Generator
  容量
    1024×32bit
  核模块符号文档：RAM_B.sym
    自动生成符号不规则，需要修整
本实验采用实验一生成的固核
  RAM初始化文档：D_mem.coe
  核调用模块RAM_B.xco
    生成后自动调用关联，不需要空文档

## Slide 16: RAM_B调用方式-与ROM类同
RAM调用接口信号
RAM_B U3 ( .clka(clk_m), // 存储器时钟，与CPU反向
.wea(data_ram_we), // 存储器读写，来自MIO_BUS
.addra(ram_addr), // 地址线，来自MIO_BUS
.dina(ram_data_in), // 输入数据线，来自MIO_BUS
.douta(ram_data_out) // 输出数据线，来自MIO_BUS
);
图形输入调用
  RAM_B.sym
固核调用不需要空模块文档

## Slide 17: U4-总线接口模块：MIO_BUS
MIO_BUS
  CPU与外部数据交换接口模块
  本课程实验将数据交换电路合并成一个模块
    非常简单，但非标准，扩展不方便
    后继课程采用标准总线
      Wishbone总线
基本功能
  数据存储、7-Seg、SW、BTN和LED等接口
本实验用IP 软核- U4
  核调用模块MIO_BUS.ngc
  核接口信号模块(空文档)：MIO_BUS_IO.v
  核模块符号文档：MIO_BUS.sym

## Slide 18: IO总线接口空模块-MIO_BUS.v
module MIO_BUS( input wire clk, input wire rst,
input wire [3:0] BTN, input wire [15:0]SW,
input wire mem_w,
input wire [31:0] Cpu_data2bus, //data from CPU
input wire [31:0] addr_bus, //addr from CPU
input wire [31:0] ram_data_out,
input wire [15:0] led_out,
input wire [31:0] counter_out,
input wire counter0_out,
input wire counter1_out,
input wire counter2_out,
output wire [31:0] Cpu_data4bus, //write to CPU
output wire [31:0] ram_data_in, //from CPU write to Memory
output wire [9: 0] ram_addr, //Memory Address signals
output wire data_ram_we,
output wire GPIOf0000000_w, // GPIOffffff00_we
output wire GPIOe0000000_we, // GPIOfffffe00_we
output wire counter_we, //记数器
output wire [31:0] Peripheral_in //送外部设备总线
);
endmodule

## Slide 19: MIO_BUS模块调用接口信号关系
MIO_BUS U4( clk_50M, //主板时钟
botton_out[3], //复位，按钮BTN3
BTN [3:0] , //4位原始按钮输入
SW [7:0], //8位原始开关输入
mem_w, //存储器读写操作，来自CPU
Cpu_data2bus [31:0] , //CPU输出数据总线
addr_bus [31:0] , //地址总线，来自CPU
ram_data_out [31:0] , //来自RAM数据输出
led_out [7:0], //来自LED设备输出
counter_out [31:0] , //当前通道计数输出，来自计数器外设
counter0_out, //通道0计数结束输出，来自计数器外设
counter1_out, //通道1计数结束输出，来自计数器外设
counter2_out, //通道2计数结束输出，来自计数器外设
Cpu_data4bus [31:0] , //CPU写入数据总线，连接到 CPU
ram_data_in [31:0] , //RAM 写入数据总线，连接到RAM
ram_addr [9: 0] , //RAM访问地址，连接到RAM
data_ram_we, //RAM读写控制， 连接到RAM
GPIOf0000000_w, // 设备一LED写信号
GPIOe0000000_we, // 设备二7段写信号，连接到U5
counter_we, //记数器写信号，连接到U10
Peripheral_in [31:0] //外部设备写数据总线，连接所有写设备
);
endmodule

## Slide 20
GPIO设备与接口模块
实验所用的GPIO接口非常简单
除7-Seg设备外接口与设备合二为一

## Slide 21: U7-外部设备模块：GPIO接口及设备一 Device_GPIO_led
Device GPIO
& LED
clk_io
GPIOf0000000_we
Peripheral_in
8-LED
led_out
Counter_set
GPIOf0
rst
22位
GPIO输出设备一
  地址范围=f0000000 - ffffffff0 (ffffff00-ffffffff0)
  读写控制信号：GPIOf0000000_we(GPIOffffff00_we)
  {GPIOf0[21:0],LED,counter_set}
基本功能
  LEDs设备和计数器控制器读写
  可回读，检测状态
  逻辑实验LED模块改造
本实验用IP 软核- U7
  核调用模块Device_GPIO_led.ngc
  核接口信号模块(空文档)：Device_GPIO_led.v
  核模块符号文档：Device_GPIO_led.sym

## Slide 22: 通用接口与设备一IP核调用空模块 -PIO.v
  module led_Dev_IO(input clk, //io_clk，与CPU反向
  input rst,
  input EN, //来自U4
  input [31:0] P_Data, //来自U4
  input Start //串行输出启动
  output [1:0] counter_set, //来自U7，后继用
  output [15:0] led_out, //输出到LED,回读到U4
  output [23:0] GPIOf0 //备用
  output led_clk, //串行时钟
  output led_sout, //串行LEDE值
  output LED_PED, //LED使能
  output led_clrn //LED清零
  );
  endmodule

## Slide 23: U6-外部设备模块：GPIO设备二 Seg7_Dev
七段码显示输出设备模块
  需要通过接口模块Multi_8CH32与CPU连接
  地址范围=E0000000 - EFFFFFFF (FFFFFE00-FFFFFEFF)
基本功能(参考OExp02)
  4位7段码显示设备
  模拟文本，显示8位16进制数：SW[1:0]=x1
    SW[1:0]=01，显示低4位;
    SW[1:0]=11，显示高4位
  模拟图形显示，4位7段用于32个点阵显示，SW[1:0]=x0
  逻辑实验7段显示模块改造
本实验用IP 软核或Lab2设计的模块- U5
  核调用模块seven_seg_dev.ngc
  核接口信号模块(空文档)：seven_seg_dev.v
  核模块符号文档：seven_seg_dev.sym

## Slide 24: 通用设备二IP核调用空模块 -seven_seg_dev.v
  module seven_seg_dev(input wire [31:0] disp_num, //来自U5
  input wire [1:0]SW, //来自U9
  input wire flash_clk, //通用分频器
  input wire [1:0] Scanning, //来自U8
  input wire [3:0] pointing, //来自U5
  input wire [3:0] blinking, //来自U5
  output wire [3:0] AN,
  output reg [7:0] SEGMENT //来自U5
  );
  endmodule

## Slide 25: U5-通用设备二接口模块 Multi_8CH32
GPIO输出设备二接口模块
  地址范围=E0000000 - EFFFFFFF (FFFFFE00-FFFFFEFF)
  读写控制信号：GPIOe0000000_we(GPIOfffffe00_we)
基本功能(参考Exp02)
  7段码输出设备接口模块
  逻辑实验显示通道选择模块改造
  通道0作为显示设备接口
    GPIOe0000000_we=1
    CLK上升沿
  通道1-7作为调试测试信号显示
本实验用IP 软核或EXp02设计的模块- U6
  核调用模块Multi_8CH32.ngc
  核接口信号模块(空文档)： Multi_8CH32_IO.v
  核模块符号文档：Multi_8CH32.sym
GPIO
7seg IO Driver
clk_io
GPIOe0000000_we
Peripheral_in
Seg7 Device
disp_num
rst
…
Test_data0
Test_data7
…
Peripheral_in

## Slide 26: 通用设备二接口调用空模块 -Multi_8CH32_IO.v
  module Multi_8CH32 ( input clk, //io_clk，同步CPU
  input rst,
  input EN, //=1, 通道0显示
  input[63:0]point_in, //针对8个显示通道各8个小数点
  input[63:0]blink_in, //针对8个通道各8位闪烁控制
  input [2:0] Test, //通道选择SW[7:5]
  input [31:0] Data0, //通道0
  input [31:0] data0, //通道1
  input [31:0] data1, //通道2
  input [31:0] data2, //通道3
  input [31:0] data3, //通道4
  input [31:0] data4, //通道5
  input [31:0] data5, //通道6
  input [31:0] data6, //通道7
  output reg[3:0] point_out, //小数点输出
  output reg[3:0] blink_out, //闪烁控制输出
  output [31:0] disp_num //接入7段显示器
  );
  endmodule

## Slide 27: seven_seg_Dev_IO调用信号关系
  Multi_8CH32 U5( .clk(clk_io), .rst(rst),
  . EN(GPIOe0000000_we), //来自U4
  . point_in(point_in), //外部输入
  .blink_in(blink_in), //外部输入
  .Test(SW_OK[7:5]), //来自U9
  .Data0(Peripheral_in), //来自U4
  .data1({2‘b00,PC_out[31:2]}), //来自U1
  .data2(counter_out), //来自U10
  .data3(Inst), //Inst，来自CPU
  .data4(addr_bus), //来自CPU
  .data5(Cpu_data2bus), //来自CPU
  .data6(Cpu_data4bus), //来自CPU
  .data7(PC_out), //来自CPU;
  .point_out(point_out), //输出到U6
  .blink_out(blink_out), //输出到U6
  .disp_num(disp_num) //输出到U6
  );

## Slide 28: 外部设备模块：GPIO接口设备三、四 Device_GPIO_SW_BTN
8位Switch和4位Button输入设备
  地址范围= f0000000-ffffffff0，A[2]=0
  这二个设备非常简单直接包含在U4，MIO_BUS模块中
  与CPU数据线关系（当addre_bus=f0000000时）
Cpu_data4bus = {counter0_out, counter1_out, counter2_out, 1'h000, BTN,SW};
CPU
clk_io
Cpu_data4bus
addre_bus=f0000000
Led out
BTN
SW
mem_w=0

## Slide 29: U10-外部设备五：通用计数器模块 Counter_x.v
通用计数器设备，双向
  地址范围=F0000004 – FFFFFFF4 (FFFFFF04-FFFFFFF4)
  读写控制信号：counter_we
基本功能
  三通道独立计数器，可用于程序定时。
  输出用于计数通道设置或计数值初始化
    counter_set=00、01、10对应计数通道0、1、2
    counter_set=11对应计数通道工作设置
  计数器部分兼容8253
本实验用IP 软核- U10
  核调用模块Counter_x.ngc
  核接口信号模块(空文档)：Counter_x.v
  核模块符号文档：Counter_x.sym

## Slide 30: 通用计数器IP核调用空模块 -Counter_x.v
module Counter_x(input clk, //io_clk
input rst,
input clk0, //clk_div[7]，来自U8
input clk1, // clk_div[10]，来自U8
input clk2, //clk_div[10]，来自U8
input counter_we, //计数器写控制，来自U4
input [31:0] counter_val, //计数器输入数据，来自U4
input [1:0] counter_ch, //计数器通道控制，来自U7
output counter0_OUT, //输出到U4
output counter1_OUT, //输出到U4
output counter2_OUT, //输出到U4
output [31:0] counter_out //输出到U4
);
endmodule

## Slide 31
SOC系统实现辅助模块
U8：通用分频模块
U9：开关去抖动模块

## Slide 32: U8-通用分频模块：clk_div
计数分频模块
  用于要求不高的各类计数和分频
    CPU、IO和存储器等
  对延时和驱动有要求的需要BUFG缓冲
  对于时序要求高的需要用DCM实现
基本功能
  32位计数分频输出：clkdiv
  CPU时钟输出：Clk_CPU
  逻辑实验通用计数模块改造
本实验自己设计核(逻辑电路输出)- U8
  核调用模块clk_div.ngc
  核接口信号模块(空文档)：clk_div.v
  核模块符号文档：clk_div.sym

## Slide 33: 通用分频IP核调用空模块 -clk_div.v
module clk_div(input clk,
input rst,
input SW2,
output [31:0]clkdiv,
output Clk_CPU
);
endmodule

## Slide 34: U9-开关去抖动模块：Anti_jitter
开关机械抖动消除模块
  用于消除开关和按钮输入信号的机械抖动
    CPU、IO和存储器等
基本功能
  输入机械开关量
  输出滤除机械抖动的逻辑值
    电平输出：button_out、SW_OK
    脉冲输出：button_pluse
  逻辑实验模块
本实验可自己设计或用IP 软核- U9
  核调用模块Anti_jitter.ngc
  核接口信号模块(空文档)：Anti_jitter.v
  核模块符号文档：Anti_jitter.sym

## Slide 35: 开关去抖动IP核调用空模块 -Anti_jitter.v
  module SAnti_jitter(input clk, //主板时钟
  input RSTN
  input readn //阵列式键盘读
  input [3:0]Key_y, //阵列式键盘列输入
  output reg[4:0] Key_x, //阵列式键盘行输出
  output reg[4:0] Key_out,//阵列式键盘扫描码
  output reg Key_ready, //阵列式键盘有效
  input [15:0] SW, //开关输入
  output reg [3:0] ] BTN_OK,//列按键输出
  output reg [3:0] pulse, //列按键脉冲输出
  output reg [15:0] SW_OK, //开关输出
  output reg CR, //RSTN短按输出
  output reg rst //复位， RSTN长按输出
  );
  endmodule

## Slide 36: SOC Systemon Chip简介
System on Chip(片上系统/系统级芯片)
  从狭义角度讲
    是信息系统的芯片集成，或将系统集成在一块芯片上
  从广义角度讲
    SoC是一个微小型系统
SoC技术
  SoC是ASIC(Application Specific Integrated Circuits)设计方法学中的新技术
  不是简单芯片(IP Core)功能叠加，而是从整个系统的功能和性能出发，用软硬结合的设计和验证方法，利用IP复用及深亚微米技术，在一个芯片上实现复杂或专用的功能
  FPGA上可以实现SOC原型
    计算机专业实现体系结构上的设计与优化
    成熟后由微电子实现底层优化(网线层或腌膜层)
    大批量实现可用做成ASIC
此部分可以了解性介绍

## Slide 37: SOC三要素
IP核集成
  IP(Intellectual Property)
    (集成电路)知识产权
  IP核是具有复杂系统功能的能够独立出售的VLSI模块(硬件描述)
  SOC由IP核组装成系统，而不是直接ASIC
IP核复用
  SoC中可以有多个MPU、MCU、DSP等或其复合的IP核
IC工艺
  应采用深亚微米以上工艺技术；

## Slide 38: SoC芯片设计中的IP模块
IP是SOC的灵魂
  SoC设计基础是IP(IntellectualProperty)复用技术
  已有的IC电路以模块的形式呈现
  在SoC芯片设计中调用
  这些可以被重复使用的IC模块就叫做IP模块(核)
    一种预先设计好，已经过验证，具有某种确定功能的集成电路、器件或部件
三种不同形式IP核
  软IP核(soft IP Core)
  固IP核(firm IP core)
  硬IP核(hard IP Core)

## Slide 39: SOC设计方法和流程
系统集成方法
  系统集成法
  部分集成法
  IP集成法
流程
  功能设计
  设计描述和行为级验证
    依据功能将SOC划分为若干功能模块，并决定实现这些功能将要使用的IP核。
    设计
      用VHDL或Verilog等硬件描述语言实现各模块的设计。
    仿真
      利用VHDL或Verilog的电路仿真器，对设计进行功能验证(function simulation或行为验证behavioral simulation）

## Slide 40: SoC设计流程-续
  逻辑综合
    使用逻辑综合工具(synthesizer)进行综合。
    选择适当的逻辑器件库（logic cell library），作为合成逻辑电路时的参考依据。
    逻辑综合得到门级网表(课程实验用的核)
  门级验证
    寄存器传输级验证(数字逻辑课知识)
    确认经综合后的电路是否符合功能需求
    一般利用门电路级验证工具完成。
    此阶段仿真需要考虑门电路的延迟。

## Slide 41: SoC设计流程-续
  布局和布线
    布局指将设计好的功能模块合理地安排在芯片上，规划好它们的位置。
    布线则指完成各模块之间互连的连线。
    各模块之间的连线，产生的延迟会严重影响SOC的性能
  电路仿真
  基于最终时序的版图后仿真
  确认在考虑门电路延迟和连线延迟的条件之下，电路能否正常运作
  一般是使用SDF（标准延时）文件来输入延时信息
  仿真时间将数倍于先前的仿真。
以下是微电子专业做的

## Slide 42: SOC设计使用的主要语言
VHDL
  略
VerilogHDL
  略
System C
  C++：专用于SOC设计与建模
  建模元素：模块、进程、时钟、事件
其它……

## Slide 43: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现

## Slide 44: 设计工程：OExp03-IP2SOC
建立CPU调试、测试和应用环境
  顶层用逻辑图实现，调用IP核模块
    模块名：Top_OExp03_IP2SOC.sch
SOC集成技术实现系统构架
  用实验一、二设计的模块和第三方IP核
    CPU (第三方IP核)：U1
    ROM (ISE构建核)：U2
    RAM (ISE构建IP核)：U3
    总线(第三方IP核)：U4
    八数据通路模块(实验一Multi_8CH32)：U5
    七段显示模块(实验二SSeg7_Dev IP)：U6
    LED显示模块(实验二SPIO模块)：U7
    通用分频模块(clk_div)：U8
    开关去抖模块(IP核)：U9
    数据输入模块(IP核)：M4(目前没有使用)

## Slide 45: 设计要点
建立SOC应用工程
新建工程OExp03-IP2SOC

## Slide 46: 建立SOC应用工程
用ISE新建SOC应用工程
  双击桌面上“Xilinx ISE”图标，启动ISE软件(也可从开始菜单启动)
  选择File New Project选项，在弹出的对话框中输入工程名称并指定工程路径。参考工程名：OExp03-IP2SOC或Top_Simple_CPU_App
  点击Next按钮进入下一页，选择所使用的芯片及综合、仿真工具。
  再点击Next按钮进入下一页，这里显示了新建工程的信息，确认无误后，点击Finish就可以建立一个完整的工程了
单周期CPU设计共享此工程

## Slide 47: SOC工程模板

## Slide 48
拷贝U1~U10模块的Symbol文件到当前工程目录
拷贝U1~U10模块软核.ngc文档到当前工程目录

## Slide 49
原理图输入SoC顶层逻辑
--在实验二的基址上加入U1、U2、U3、U4和U10

## Slide 50: SOC顶层逻辑图

## Slide 51: 建立SOC原理图输入模板（顶层模块）
建立顶层模块
  在Project弹出的菜单中选择New Source命令
  选择原理图输入法(Schematic)
  缺省目录是工程目录OExp02-IP2SOC
  建议修改为simple_code
注意：为了方便管理，将所有代码存放在独立目录中！
  同时注意同名.sch与.v文件的冲突
输入SOC顶层原理图
  根据SOC顶层逻辑图

## Slide 52: 原理图输入窗口与环境

## Slide 53: 输入SoC顶层分解模块
在原理图输入窗口输入SoC子模块
  激活Symbo表单容器l
  在Categories窗口中
    选择Symbol目录
    在Symbol窗口中选择要输入的模块
    在菜单栏：选择add→Symbol
      或光标移至图形编辑区
    在编辑区适当位置点鼠标左键
注意模块在窗口位置
  模块连线后移动困难
  必须合理安排空间

## Slide 54: 放置了CPU模块

## Slide 55: 输入存储器和总线模块并连接若干信号

## Slide 56: 完成输入后第二层模块层次关系
CPU核

## Slide 57: 原理图检查
模块信号连接检测
  激活原理图编辑窗口
  在菜单栏： 选择Tools→Check Schematic
  编辑器自动检查原理图信号连接
    不会检查电路逻辑功能
    仅检查信号连接是否满足规则
    特别注意总线连接
      错位
      别名

## Slide 58: 关联顶层调用模块
连接模块的接口信号
  模块放置后根据顶层分解图连接各模块
  信号连线时注意各信号之间的合理布线距离
    当连线较近时注意不要同时选中多个信号节点：NET
顶层调用模块关联
  顶层窗口放置模块Symbol后会直接调用对应模块
  建立核端口模块与软核模块关联
    只有端口信号的模块，没有逻辑代码的空文档.v
      综合器会根据端口模块连接信号
  点击Add Source 关联对应的空模块

## Slide 59
存储器IP核重新初始化

## Slide 60: ROM_B重新初始化
用I9_men.coe初始化ROM
在设计窗口双击U2
  双击ROM_B进入核管理向导
    也可以选中ROM_B模块
      在Processes Running窗口 双击Manager Core
  在核管理窗口(与核生成窗口 相同)点击Next，进入核参 数配置第3页(或第4页)
    相当于核生成〖第四步〗

## Slide 61
  〖第四步〗关联初始化文件并生成ROMIP核
    点击Next，跳过第2页 弹出窗口第3页
    点击“Browse...”选择初始化关联文件（I9_men.coe）
    其余不用修改，点击Generate 重新生成ROM核
点击查验
点击Browse关联 Init File
最后点击生成
查看Datasheet
I9_men.coe

## Slide 62: ROM初始化文件：.coe
ROM.coe格式
  可以用ISE打开编辑，也可以用普通文本编辑工具
  格式如下：
    第一行：说明是初始化参数向量采用16进制（也可以2进制）
    第二行：初始化向量名
    第三行开始：初始化向量元素，用逗号“，”分隔，分号结束
    文件头、尾部可以用“#”号加注释，中间不可以
  memory_initialization_radix=16;
  memory_initialization_vector=
  00000827, 0001102a, 00421820, 00622020, 00832820, 00a43020,
  00c53820, 00e64020, 01074820, 01285020, 01495820, 016a6020,
  018b6820, 01ac7020, 01cd7820, 01ee8020, 020f8820, 02309020,
  02519820, 0272a020, 0293a820, 02b4b020, 02d5b820, 02f6c020,
  0317c820, 0338d020, 0359d820, 037ae020, 039be820, 03bcf020,
  03ddf820, 08000000;
以上数据一段简单的指令测试
  CPU仿真用上述数据
  下载时用I9_mem.coe，与逻辑实验Lab12类同功能的DEMO

## Slide 63: 简单的指令测试(暂时只要了解)
#baseAddr 0000
loop: nor r1,r0,r0; //r1=FFFFFFFF
slt r2,r0,r1; //r2=00000001
add r3,r2,r2; //r3=00000002
add r4,r3,r2; //r4=00000003
add r5,r4,r3; //r5=00000005
add r6,r5,r4; //r6=00000008
add r7,r6,r5; //r7=0000000d
add r8,r7,r6; //r8=00000015
add r9,r8,r7; //r9=00000022
add r10,r9,r8; //r10=00000037
add r11,r10,r9; //r11=00000059
add r12,r11,r10; //r12=00000090
add r13,r12,r11; //r13=000000E9
add r14,r13,r12; //r14=00000179
add r15,r14,r13; //r15=00000262
add r16,r15,r14; //r16=000003DB
add r17,r16,r15; //r17=000006D3
add r18,r17,r16; //r18=00000A18
add r19,r18,r17; //r19=000010EB
add r20,r19,r18; //r20=00001B03
add r21,r20,r19; //r21=00003bEE
add r22,r21,r20; //r22=000046F1
add r23,r22,r21; //r23=000080DF
add r24,r23,r22; //r24=0000C9D0
add r25,r24,r23; //r25=00014AAF
add r26,r25,r24; //r26=0001947F
add r27,r26,r25; //r27=0012DF2E
add r28,r27,r26; //r28=001473AD
add r29,r28,r27; //r29=002752DB
add r30,r29,r28; //r30=003BC688
add r31,r30,r29; //r31=00621963
j loop;

## Slide 64: RAM_B初始化
与ROM同样方法进入核管理向导，点击Next进入第4页
  〖第四步〗关联初始化文件并生成RAM IP核
    点击Next，弹出窗口第4页
    点击“Browse...”选择初始化关联文件（D_men.coe）
    其余不用修改，点击Generate 重新生成ROM核
点击查验
点击选中Load Init File
最后点击生成
查看Datasheet
点击Browse关联 Init File

## Slide 65: RAM初始数据--.coe
D_mem.coe初始数据
memory_initialization_radix=16;
memory_initialization_vector=
f0000000, 000002AB, 80000000, 0000003F, 00000001, FFF70000, 0000FFFF, 80000000, 00000000, 11111111, 22222222, 33333333, 44444444, 55555555, 66666666, 77777777, 88888888, 99999999, aaaaaaaa, bbbbbbbb, cccccccc, dddddddd, eeeeeeee, FFFFFFFF, 557EF7E0, D7BDFBD9, D7DBFDB9, DFCFFCFB, DFCFBFFF, F7F3DFFF, FFFFDF3D, FFFF9DB9, FFFFBCFB, DFCFFCFB, DFCFBFFF, D7DB9FFF, D7DBFDB9, D7BDFBD9, FFFF07E0, 007E0FFF, 03bdf020, 03def820, 08002300;
下载和仿真均可用
红色数据是LED图形

## Slide 66
SoC物理调试验证

## Slide 67: 下载验证SoC
非IP核仿真
  对自己设计的模块做时序仿真
  第三方IP核不做仿真(固核无法做仿真)
SOC物理验证
  下载流文件.bit
  验证调试SOC功能
    功能不正确时排查错误
  定性观测SOC关键信号
    用测试代码替换I9_mem.coe数据
    本实验只要求定性观测

## Slide 68: 测试开关设置
图形功能测试
文本功能测试
开关 | 位置 | 功能
SW[1:0] | X0 | 七段码图形显示
SW[2] | 0 | CPU全速时钟
SW[4:3] SW[4:3] | 00 11 | 7段码从上至下亮点循环右移 7段码矩形从下到大循环显示
SW[7:5] | 000 | 作为外设使用（E0000000/FFFFFE00）
开关 | 位置 | 功能
SW[1:0] | 01 11 | 七段码文本显示（低16位） 七段码文本显示（高16位）
SW[2] | 0 | CPU全速时钟
SW[4:3] SW[4:3] | 01 10 | 7段码显示RAM数字 7段码显示累加
SW[7:5] | 000 | 作为外设使用（E0000000/FFFFFE00）

## Slide 69: 仅定性观测
SOC信号测试(用测试程序替换DEMO程序)
  CPU全速运行
  测试开关设置
开关 | 位置 | 功能
SW[1:0] | 01 | 七段码文本显示（低16位）
SW[1:0] | 11 | 七段码文本显示（高16位）
SW[2] | 0 | CPU全速时钟
SW[7:5] | 010 | Counter值输出
SW[7:5] | 100 | CPU数据存储地址addr_bus（ALU）
SW[7:5] | 101 | CPU数据输出Cpu_data2bus (寄存器B)
SW[7:5] | 110 | CPU数据输入Cpu_data4bus(RAM输出)

## Slide 70: 定性观测
SOC信号测试(用测试程序替换DEMO程序)
  CPU单步运行
  测试开关设置
开关 | 位置 | 功能
SW[1:0] | 01 | 七段码文本显示（低16位）
SW[1:0] | 11 | 七段码文本显示（高16位）
SW[2] | 1 | CPU单步时钟
SW[7:5] | 001 | CPU指令字地址PC_out[31:2]
SW[7:5] | 011 | ROM指令输出Inst_in
SW[7:5] | 100 | CPU数据存储地址addr_bus(ALU输出)
SW[7:5] | 101 | CPU数据输出Cpu_data2bus(寄存器B)
SW[7:5] | 110 | CPU数据输入Cpu_data4bus(RAM输出)
SW[7:5] | 111 | CPU指令字节地址PC_out