## Slide 1: Computer Organization & Design 实验与课程设计
施青松
Asso. Prof. Shi Qingsong
College of Computer Science and Technology, Zhejiang University
zjsqs@zju.edu.cn
Computer Organization & Design
实验四
集成替换CPU核
-IP核设计CPU/IP2CPU
-逻辑实验模块优化三

## Slide 2: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现
Notes:   Rudimentary logic functions=基本的逻辑函数

## Slide 3: 实验目的
1. 复习寄存器传输控制技术
2. 掌握CPU的核心组成：数据通路与控制器
3. 设计数据通路的功能部件
4. 进一步了解计算机系统的基本结构
5. 熟练掌握IP核的使用方法

## Slide 4: 实验环境
实验设备
  1. 计算机（Intel Core i5以上，4GB内存以上）系统
  2. Spartan-3 Starter Kit Board/Sword开发板
  3. Xilinx ISE14.4及以上开发工具
材料
  无

## Slide 5: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现
Notes:   Rudimentary logic functions=基本的逻辑函数

## Slide 6: 实验任务
1. 用IP核集成CPU并替换实验三的CPU核
  选用教材提供的IP核集成实现CPU
  此实验在Exp03的基础上完成
3. 设计数据通路部件并作时序仿真：
  ALU
  Register Files
4. 熟练掌握IP核的使用方法

## Slide 7: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现

## Slide 8: Computer Organization
Decomposability of computer systems
Computer System
CPU
Memory
I/O interface
Control unit
Datapath
Path: multiplexors
ALU
Registers
……
Hardware
Software
Input: PS2
Bidirectional: Storage
Output: VGA
SW、BTN
7-Seg、LED

## Slide 9: Digital circuits vs CPU organization
Digital circuit
  General circuits that controls logical event with logical gates --Hardware
Computer organization
  Special circuits that processes logical action with instructions -Software
Control unit
Datapath
Control signals
Status signals
Control output
Data input
Data output
Status input

## Slide 10: CPU部件之1-数据通路：Data_path
Data_path
  CPU主要部件之一
  寄存器传输控制对象：通用数据通路
基本功能
  具有通用计算功能的算术逻辑部件
  具有通用目的寄存器
  具有通用计数所需的尽可能的路径
本实验用IP 软核- Data_path
  核调用模块Data_path.ngc
  核接口信号模块(空文档)：Data_path.v
  核模块符号文档：Data_path.sym

## Slide 11: 数据通路空模块- Data_path.v
module Data_path( input clk, //寄存器时钟
input rst, //寄存器复位
input[25:0]inst_field, //指令数据域
input RegDst,
input ALUSrc_B,
input MemtoReg,
input Jump,
input Branch,
input RegWrite,
input[31:0]Data_in,
input[2:0]ALU_Control,
output[31:0]ALU_out,
output[31:0]Data_out,
output[31:0]PC_out
);
endmodule

## Slide 12: CPU部件之2-控制器：SCPU_ctrl
SCPU_ctrl
  CPU主要部件之一
  寄存器传输控制技术中的运算和通路控制器：
基本功能
  指令译码
  产生操作控制信号：ALU运算控制
  产生指令所需的路径选择
本实验用IP 软核- SCPU_ctrl
  核调用模块SCPU_ctrl.ngc
  核接口信号模块(空文档)：SCPU_ctrl.v
  核模块符号文档：SCPU_ctrl.sym

## Slide 13: 控制器接口文档- SCPU_ctrl.v
module SCPU_ctrl( input[5:0]OPcode, //OPcode
input[5:0]Fun, //Function
input MIO_ready, //CPU Wait
output reg RegDst,
output reg ALUSrc_B,
output reg MemtoReg,
output reg Jump,
output reg Branch,
output reg RegWrite,
output reg mem_w,
output reg [2:0]ALU_Control,
output reg CPU_MIO
);
endmodule

## Slide 14: 数据通路的功能部件之一：ALU
实现5个基本运算
  整理逻辑实验八的ALU
  逻辑图输入并仿真
Zero
Result
Overflow
A
B
Alu Operation
ALU Control Lines | Function | note
000 | And | 兼容
001 | Or | 兼容
010 | Add | 兼容
110 | Sub | 兼容
111 | Set on less than | 
100 | nor | 扩展
101 | srl | 扩展
011 | xor | 扩展

## Slide 15: 硬件描述参考代码
module alu(input A, B,
input[2:0] ALU_operation,
output[31:0] res,
input zero, overflow);
wire [31:0] res_and,res_or,res_add,res_sub,res_nor,res_slt;
reg [31:0] res;
parameter one = 32'h00000001, zero_0 = 32'h00000000;
assign res_and = A&B;
assign res_or = A|B;
assign res_add = A+B;
assign res_sub = A-B;
assign res_slt =(A < B) ? one : zero_0;
always @ (A or B or ALU_operation)
case (ALU_operation)
3'b000: res=res_and;
3'b001: res=res_or;
3'b010: res=res_add;
3'b110: res=res_sub;
3'b100: res=~(A | B);
3'b111: res=res_slt;
default: res=32'hx;
endcase
assign zero = (res==0)? 1: 0;
endmodule
How do you write with overflow code ?
always @ (*)
case (ALU_operation)
3'b000: res=A&B;
3'b001: res=A|B;
3'b010: res=A+B;
3'b110: res=A-B;
3'b100: res=~(A | B);
3'b111: res=(A < B) ? one : zero_0;
default: res=32'hx;
endcase
What is the difference The codes in the Synthesize?

## Slide 16: 数字系统的功能部件之一：Register files
实现32×32bit寄存器组
  优化逻辑实验Regs
  行为描述并仿真结果
端口要求
  二个读端口：
    R_addr_A
    R_addr_B
  一个写端口，带写信号
    Wt_addr
    L_S

## Slide 17: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现

## Slide 18: 设计工程：OExp04-IP2CPU
分解CPU为二个IP核
  在Exp03工基础上用二个IP核构建CPU
  顶层模块延用Exp03
    模块名：Top_OExp04_IP2CPU.sch
逻辑实验输出模块优化
  ALU模块优化
  Register Files模块优化
  优化目标：满足MIPS处理器的要求

## Slide 19: 设计要点
IP核设计CPU
--用二个第三方IP核集成CPU

## Slide 20: 清理Exp03工程
移除工程中的CPU核
  Exp03工程中移除CPU核关联
删除工程中CPU核文件
  SCPU.ngc 和 SCPU.v 文件
  在Project菜单中运行： Cleanup Project Files …
建议用Exp03资源重建工程
  除CPU核
  命名：OExp04-IP2CPU
Exp03需要清理的核

## Slide 21
拷贝二个IP核的Symbol文件到当前工程目录：
增加SCPU_ctrl.sym、Data_path.sym
拷贝二个IP软核.ngc文档到当前工程目录：
SCPU_ctrl.ngc、Data_path.ngc
接口文件SCPU_ctrl.v、Data_path.v

## Slide 22: 用逻辑原理图输入CPU设计

## Slide 23
Exp04完成CPU设计后的模块调用关系

## Slide 24
逻辑原理图输入设计ALU
此部件是逻辑实验的ALU进一步改造供Exp05使用
为了减少相互影响请单独建立工程

## Slide 25: 逻辑原理图输入
信号扩展模块
注意：加减器做减法时用补码是±31位
为了和无符号加法兼容需要扩展符号位
定制符号
非标准件

## Slide 26
拷贝下列模块符号到ALU工程目录：
（Exp01提供）
and32、or32、ADC32、xor32、nor32、srl32、SignalExt_32、mux8to1_32、or_bit_32

## Slide 27: ALU测试激励参考代码
A=32'hA5A5A5A5;
B=32'h5A5A5A5A;
ALU_operation =3'b111;
#100;
ALU_operation =3'b110;
#100;
ALU_operation =3'b101;
#100;
ALU_operation =3'b100;
#100;
ALU_operation =3'b011;
#100;
ALU_operation =3'b010;
#100;
ALU_operation =3'b001;
#100;
ALU_operation =3'b000;
#100;
A=32'h01234567;
B=32'h76543210;
ALU_operation =3'b111;
ALU模块调用结构
仿真通过后封装逻辑符号

## Slide 28: ALU_Simulation结果参考

## Slide 29: RTL-Schematic

## Slide 30
行为描述设计Register files
此部件是逻辑实验Exp10的Regs的优化供Exp05使用
可与ALU共享工程
逻辑Exp10的Regs特点：
采用逻辑门实例描述实现D触发器
采用多层调用MB_DFF触发器模块实现寄存器
采用结构描述实现Register Files

## Slide 31
非常精练的参考代码
Module regs(input clk, rst, L_S,
input [4:0] R_addr_A, R_addr_B, Wt_addr,
input [31:0] wt_data
output [31:0] rdata_A, rdata_B
);
reg [31:0] register [1:31]; // r1 - r31
integer i;
assign rdata_A = (Rs_addr_A == 0) ? 0 : register[reg_Rd_addr_A]; // read
assign rdata_B = (Rt_addr_B == 0) ? 0 : register[reg_Rt_addr_B]; // read
always @(posedge clk or posedge rst)
begin if (rst==1) for (i=1; i<32; i=i+1) register[i] <= 0; // reset
else if ((Rd_addr != 0) && (we == 1))
register[Wt_addr] <= wdata; // write
end
endmodule
代码来自李亚民教授
此代码留有BUG，请同学自行编写
仿真通过后封装逻辑符号

## Slide 32: regfile仿真结果

## Slide 33: 思考题
如何结ALU增加溢出功能
  提示：分析运算结果的符号
分析逻辑Exp10的Register Files设计
  本实验你做了那些优化？
  逻辑Exp10的Register Files直接使用，你认为会存在那些问题？

## Slide 34
END