## Slide 1: Computer Organization & Design 实验与课程设计
施青松
Asso. Prof. Shi Qingsong
College of Computer Science and Technology, Zhejiang University
zjsqs@zju.edu.cn
Computer Organization & Design
实验五
CPU设计-数据通路

## Slide 2: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现
Notes:   Rudimentary logic functions=基本的逻辑函数

## Slide 3: 实验目的
1. 运用寄存器传输控制技术
2. 掌握CPU的核心：数据通路组成与原理
3. 设计数据通路
4. 学习测试方案的设计
5. 学习测试程序的设计

## Slide 4: 实验环境
实验设备
  1. 计算机（Intel Core i5以上，4GB内存以上）系统
  2. Spartan-3 Starter Kit Board/Sword开发板
  3. Xilinx ISE14.4及以上开发工具
材料
  无

## Slide 5: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现
Notes:   Rudimentary logic functions=基本的逻辑函数

## Slide 6: 实验任务
1. 设计9+条指令的数据通路
  用逻辑原理图设计实现数据通路
    ALU和Regs调用Exp04设计的模块
  替换Exp04的数据通路核
  此实验在Exp04的基础上完成
2. 设计数据通路测试方案：
  部件测试：ALU、Register Files
  通路测试：I-格式通路、R-格式通路
3. 设计数据通路测试

## Slide 7: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现

## Slide 8: CPU organization
Digital circuit
  General circuits that controls logical event with logical gates --Hardware
Computer organization
  Special circuits that processes logical action with instructions -Software
Control unit
Datapath
Control signals
Status signals
Control output
Data input
Data output
Status input

## Slide 9: 单周期数据通路结构
找出九条指令的通路：5个MUX

## Slide 10: 控制信号定义
通路与操作控制
信号 | 源数目 | 功能定义 | 赋值0时动作 | 赋值1时动作
ALUSrc_B | 2 | ALU端口B输入选择 | 选择寄存器B数据 | 选择32位立即数（符号扩展后）
RegDst | 2 | 寄存器写地址选择 | 选择指令rt域 | 选择指令rs域
MemtoReg | 2 | 寄存器写入数据选择 | 选择存储器数据 | 选择ALU输出
Branch | 2 | Beq指令目标地址选择 | 选择PC+4地址 | 选择转移地址（Zero=1）
Jump | 2 | J指令目标地址选择 | 选择J目标地址 | 由Branch决定输出
RegWrite | - | 寄存器写控制 | 禁止寄存器写 | 使能寄存器写
MemWrite | - | 存储器写控制 | 禁止存储器写 | 使能存储器写
MemRead | - | 存储器读控制 | 禁止存储器读 | 使能存储器读
ALU_Control | 000- 111 | 3位ALU操作控制 | 参考表 Lab4 | Lab4
请填写对应操作

## Slide 11: CPU部件之数据通路接口：Data_path
Data_path
  CPU主要部件之一
  寄存器传输控制对象：通用数据通路
基本功能
  具有通用计算功能的算术逻辑部件
  具有通用目的寄存器
  具有通用计数所需的尽可能的路径
接口要求- Data_path
  数据通路接口信号如右图
  模块符号文档：Data_path.sym

## Slide 12: 数据通路接口信号标准- Data_path.v
module Data_path( input clk, //寄存器时钟
input rst, //寄存器复位
input[25:0]inst_field, //指令数据域
input RegDst, //Regs目的地址控制
input ALUSrc_B, //ALU端口B输入选择
input MemtoReg, //Regs写入数据源控制
input Jump, //J指令
input Branch, //Beq指令
input RegWrite, //寄存器写信号
input[31:0]Data_in, // 存储器输入
input[2:0]ALU_Control, //ALU操作控制
output[31:0]ALU_out, //ALU运算输出
output[31:0]Data_out, //CPU数据输出
output[31:0]PC_out //PC指针输出
);
endmodule

## Slide 13: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现

## Slide 14
CPU之数据通路设计
-调用实验一设计的多路器
-调用实验一的基本运算模块
-调用实验四设计的ALU和Regs

## Slide 15: 设计工程：OExp05-Datapath
设计CPU之数据通路
  根据理论课分析讨论设计9+条指令的数据通路
  仿真测试DataPath模块
集成替换验证通过的数据通路模块
  替换实验四(Exp04)中的Data_Path.ngc核
  顶层模块延用Exp04
    模块名：Top_OExp05_DataPath.sch
测试数据通路模块
  设计测试程序(MIPS汇编)测试：
  ALU功能
  I-指令通路
  R-指令通路

## Slide 16: 设计要点
拷贝下列模块符号到当前工程目录：
and32、or32、ADC32、xor32、nor32、srl32、 SignalExt_32、mux8to1_32、or_bit_32
add_32、 mux2to1_32 、 mux2to1_5、
ALU、Regs、Ext_32、REG32

## Slide 17: 设计要点
设计32位寄存器
  用途：PC指针、数据、地址或指令锁存
  参考逻辑实验Exp10，用行为描述实验
  模块名：REG32
    上升沿触发：clk
    使能信号：CE
    同步复位：rst=1
    数据输入：D(31:0)
    数据输出：Q(31:0)
  参考描述结构
  module REG32(input clk,
  ……
  always @(posedge clk or posedge rst)
  if (rst==？) Q <= ？;
  else if (？) Q <= ？;
  endmodule
封装后的逻辑符号

## Slide 18
建立DataPath原理图输入模板
设计PC通路
  调用REG32、add_32、AND2(库)和MUX2T1_32模块
  设计：
    顺序执行(PC+4)、Jump和Beq时的PC值
    计算和通路
  注意常数的电路实现：
    “4” = ？？？？
    Branch_offset = ？？？？
    Jump_addr = ？？？？

## Slide 19: 调用Exp04的ALU模块
信号扩展模块

## Slide 20
调用Exp04的Regs模块
Module regs(input clk, rst, L_S,
input [4:0] R_addr_A, R_addr_B, Wt_addr,
input [31:0] wt_data
output [31:0] rdata_A, rdata_B
);
reg [31:0] register [1:31]; // r1 - r31
integer i;
assign rdata_A = (Rs_addr_A == 0) ? 0 : register[reg_Rd_addr_A]; // read
assign rdata_B = (Rt_addr_B == 0) ? 0 : register[reg_Rt_addr_B]; // read
always @(posedge clk or posedge rst)
begin if (rst==1) for (i=1; i<32; i=i+1) register[i] <= 0; // reset
else if ((Rd_addr != 0) && (we == 1))
register[Wt_addr] <= wdata; // write
end
endmodule
代码来自李亚民教授
此代码留有BUG，请同学自行编写

## Slide 21
设计R-格式和I-格式数据通路
  根据理论课分析讨论的数据通路选择MUX
  Regs数据通道设计
    R-格式源地址通道选择：rs、rt
    R-格式目的地址通道选择：rd
    R-格式目的数据通道选择：form ALU
    I-格式源地址通道选择：rs
    I-格式目的地址通道选择：rt
    I-格式目的数据通道选择：from Memory
    Beq的源地址通道是什么？
  ALU数据通路设计
    ALU输入端口A有通道选择吗？
    ALU输入端口B通道选择
      调用Ext_32模块
      R-格式：from Regs B port
      I-格式：Where from
是什么地址？
控制信号是什么

## Slide 22: 数据通路参考逻辑结构图
PC计数器
不唯一

## Slide 23
数据通路仿真调试
  DataPath模块仿真
    原理图检查没有Errors和warnings后仿真测试
    仿真激励代码设计要点
      只做功能性测试，不做性能和完备性测试
      通路功能测试
        选择9条指令所有可能通路的代表指令
        激励输入：
          计算出对应指令的输入控制信号和代表数据
          clk、rst
      ALU功能测试
        选择add、and、sub、or、nor、slt指令
          计算出对应指令的输入控制信号和代表数据
        选择Beq比较、Load和Stroe测试地址计算
      Regs功能测试
        add指令代表作寄存器遍历测试

## Slide 24: DataPath替换集成
集成替换
  仿真正确后替换Exp04的数据通路IP核
清理Exp04工程
  移除工程中的数据通路核
    Exp04工程中移除数据通路核关联
  删除工程中CPU核文件
    Data_path.ngc和 Data_path.v 文件
    在Project菜单中运行： Cleanup Project Files …
  建议用Exp04资源重建工程
    除Data_path.ngc核
Exp04需要清理的核

## Slide 25
集成替换DapaPath核后的 模块层次结构
Exp05完成数据通路替换后的模块调用关系
控制器不变仍然使用IP核
PC计数器
本实验设计

## Slide 26: 物理验证
使用DEMO程序目测数据通路功能
  DEMO接口功能
    SW[7:5]=000， SW[2]=0(全速运行)
      SW[4:3]=00， SW[0]=0，点阵显示程序：跑马灯
      SW[4:3]=00， SW[0]=0，点阵显示程序：矩形变幻
      SW[4:3]=01， SW[0]=1，内存数据显示程序：0～F
      SW[4:3]=10， SW[0]=1，当前寄存器R9+1显示
用汇编语言设计测试程序
  测试ALU功能
  测试Regs访问
  测试I-格式指令通路
  测试R-格式指令通路

## Slide 27: 物理验证-DEMO接口功能
SW[7:5]=显示通道选择
SW[7:5]=000：CPU程序运行输出
SW[7:5]=001：测试PC字地址
SW[7:5]=010：测试指令字
SW[7:5]=011：测试计数器
SW[7:5]=100：测试RAM地址
SW[7:5]=101：测试CPU数据输出
SW[7:5]=110：测试CPU数据输入
SW[0]=文本图形选择
SW[1]=高低16位选择
SW[2]=CPU单步时钟选择
DEMO功能，测试程序可以替换成自己的功能
SW[4:3]=00，点阵显示程序：跑马灯
SW[4:3]=00，点阵显示程序：矩形变幻
SW[4:3]=01，内存数据显示程序：0～F
SW[4:3]=10，当前寄存器+1显示
W15 SW14 SW13 SW12 SW11 SW10 SW9 SW8 SW7 SW6 SW5 SW4 SW3 SW2 SW1 SW0
LED15 LED14 LED13 LED12 LED11 LED10 LED9 LED8 LED7 LED6 LED5 LED4 LED3 LED2 LED1 LED0
X0Y3
X0Y2
X0Y1
X0Y0
X1Y3
X1Y2
X1Y1
X1Y0
X2Y3
X2Y2
X2Y1
X2Y0
X3Y3
X3Y2
X3Y1
X3Y0
X4Y3
X4Y2
X4Y1
X4Y0
MCU3
PRGO
RSTN
MCU1~2
Ardunio
SEG0
SEG1
SEG2
SEG3
SEG0
SEG1
SEG2
SEG3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
没有使用

## Slide 28: 测试程序参考：ALU和Regs
设计ALU和Regs测试程序替换DEMO程序
  ALU、Regs测试参考设计，测试结果通过CPU输出信号单步观察
  SW[7:5]=100, Addr_out=ALU输出
  SW[7:5]=101，Data_out=寄存器B输出
#baseAddr 0000
loop: nor r1,r0,r0; //r1=FFFFFFFF
slt r2,r0,r1; //r2=00000001
add r3,r2,r2; //r3=00000002
add r4,r3,r2; //r4=00000003
add r5,r4,r3; //r5=00000005
add r6,r5,r4; //r6=00000008
add r7,r6,r5; //r7=0000000d
add r8,r7,r6; //r8=00000015
add r9,r8,r7; //r9=00000022
add r10,r9,r8; //r10=00000037
add r11,r10,r9; //r11=00000059
add r12,r11,r10; //r12=00000090
add r13,r12,r11; //r13=000000E9
add r14,r13,r12; //r14=00000179
add r15,r14,r13; //r15=00000262
add r16,r15,r14; //r16=000003DB
add r17,r16,r15; //r17=000006D3
add r18,r17,r16; //r18=00000A18
add r19,r18,r17; //r19=000010EB
add r20,r19,r18; //r20=00001B03
add r21,r20,r19; //r21=00003bEE
add r22,r21,r20; //r22=000046F1
add r23,r22,r21; //r23=000080DF
add r24,r23,r22; //r24=0000C9D0
add r25,r24,r23; //r25=00014AAF
add r26,r25,r24; //r26=0001947F
add r27,r26,r25; //r27=0012DF2E
add r28,r27,r26; //r28=001473AD
add r29,r28,r27; //r29=002752DB
add r30,r29,r28; //r30=003BC688
add r31,r30,r29; //r31=00621963
j loop;

## Slide 29: 测试程序参考
设计通道测试程序替换DEMO程序
  通道测试参考设计。测试结果通过CPU输出信号单步观察
  通道功能由传输数据结果来指示，如立即数通道观察：14+$zero
#baseAddr 0000
start: //通道结果由后一条指令读操作数观察
lw r5, 14($zero); //取测试常数55555555。存储器读通道
start_A:
add r1, r5, $zero; //r1: 寄存器写通道。R5:寄存器读通道A输出
nor r2, $zero, r1; //r1: 寄存器读通道B输出。R2:ALU输出通道
lw r5, 48($zero); //取测试常数AAAAAAAA。立即数通道:00000048
beq r2, r5 start_A; //循环测试
j start; //循环测试。立即数通道：00000014
测试的完备性
  上述测试正确仅表明通道切换功能和总线传输部分正确
  要测试其完全正确，必须遍历所有可能的情况

## Slide 30: 数据存储器模块测试
设计存储器模块测试程序
  7段码显示器的地址是E0000000/FFFFFFE0
  LED显示地址是F0000000/FFFFFF00
  请设计存储器模块测试程序
    测试结果在7段显示器上指示
RAM初始化数据同Exp03
F0000000, 000002AB, 80000000, 0000003F, 00000001, FFF70000, 0000FFFF, 80000000, 00000000, 11111111, 22222222, 33333333, 44444444, 55555555, 66666666, 77777777, 88888888, 99999999, aaaaaaaa, bbbbbbbb, cccccccc, dddddddd, eeeeeeee, FFFFFFFF, 557EF7E0, D7BDFBD9, D7DBFDB9, DFCFFCFB, DFCFBFFF, F7F3DFFF, FFFFDF3D, FFFF9DB9, FFFFBCFB, DFCFFCFB, DFCFBFFF, D7DB9FFF, D7DBFDB9, D7BDFBD9, FFFF07E0, 007E0FFF, 03bdf020, 03def820, 08002300;

## Slide 31: 设计测试记录表格
学会实验数据的统计
  参考大学物理实验
    本实验没有有效数精确计算，但有大量数据表格
ALU和Regs测试结果记录
  自行设计记录表格
通道测试结果记录
  自行设计记录表格
数据存储模块测试记录
  自行设计记录表格

## Slide 32: 思考题
扩展下列指令，数据通路将作如何修改：
R-Type： srl*, jr, jalr, eret*；
I-Type： addi, andi, ori, xori, lui, bne, slti
J-Type： Jal；
增加I-Type算术运算指令是否需要修改本章设计的数据通路？

## Slide 33
END