## Slide 1: Computer Organization & Design 实验与课程设计
施青松
Asso. Prof. Shi Qingsong
College of Computer Science and Technology, Zhejiang University
zjsqs@zju.edu.cn
Computer Organization & Design
实验十
多周期CPU设计-数据通路设计

## Slide 2: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现
Notes:   Rudimentary logic functions=基本的逻辑函数

## Slide 3: 实验目的
1. 深入运用寄存器传输控制技术
2. 深入掌握CPU的核心：数据通路组成与原理
3. 设计多周期数据通路
4. 测试方案的设计
5. 测试程序的设计

## Slide 4: 实验环境
实验设备
  1. 计算机（Intel Core i5以上，4GB内存以上）系统
  2. Spartan-3 Starter Kit Board/Sword开发板
  3. Xilinx ISE14.4及以上开发工具
材料
  无

## Slide 5: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现
Notes:   Rudimentary logic functions=基本的逻辑函数

## Slide 6: 实验任务
1. 设计9+条指令的多周期数据通路
  设计多周期数据通路逻辑原理图
    R-Type：add，sub，and，or，slt，nor*；
    I-Type： lw，sw，beq；
    J-Type： J
  用硬件描述语言设计实现数据通路
    ALU和Regs调用Exp04设计的模块
  替换Exp09数据通路核
2. 数据通路测试
  设计测试方案与测试程序
  通路测试：I-格式通路、R-格式通路

## Slide 7: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现

## Slide 8: CPU organization
Digital circuit
  General circuits that controls logical event with logical gates --Hardware
Computer organization
  Special circuits that processes logical action with instructions -Software
Control unit
Datapath
Control signals
Status signals
Control output
Data input
Data output
Status input

## Slide 9: 多周期数据通路结构：兼容9-23+指令
找出指令的通路：5+1个MUX
  比单周期增加了什么通道？
MUX选择更多输入以兼容扩展

## Slide 10: 多周期控制信号定义：Defined 10+6+？control
修改单周期通路与操作控制
信号 | 源数目 | 功能定义 | 赋值0时动作 | 赋值1时动作
ALUScrA | ？ | ALU端口A输入选择 | 选通PC | 选通A暂存器
ALUSrc_B |  | 选择ALU端口B数据来源 | 01:常数4 00:选能寄存器B 10:扩展后的数据 11:扩展左移的数据; | 
RegDst | ？ | 寄存器写地址选择(考虑扩展) | 选择指令rt域 | 选择指令rs域
MemtoReg | ？ | 寄存器写数据选择(考虑扩展) | 选通暂存器F | 选通暂存器MDR
IorD | ？ | (新增)选择存储器地址端addr的来源 | 选通PC | 选通暂存器F
PCSource | ？ | (新增)选择打入PC的数据来源 | 00:ALU输出,01:选择F暂存器10:jump | 
PCWriteCond | ？ | (新增)设置PC的工作模式 | 未使用 | 将PC置为写模式
IRWrite | ？ | (新增)设置IR工作模式 | 未使用 | 将IR置为写模式
Branch | ？ | Beq指示(考虑Bne扩展) | 选择PC+4 | 转移地址
RegWrite | - | 寄存器写控制 |  | 写模式
MemWrite | - | 存储器写控制 |  | 
MemRead | - | 存储器读控制 |  | 
ALU_Control | 000- 111 | 3位ALU操作控制 | 参考表 Exp04 | Exp04

## Slide 11: 单周期控制信号定义
通路与操作控制
信号 | 源数目 | 功能定义 | 赋值0时动作 | 赋值1时动作
ALUSrc_B | 2 | ALU端口B输入选择 | 选择寄存器B数据 | 选择32位立即数（符号扩展后）
RegDst | 2 | 寄存器写地址选择 | 选择指令rt域 | 选择指令rs域
MemtoReg | 2 | 寄存器写入数据选择 | 选择存储器数据 | 选择ALU输出
Branch | 2 | Beq指令目标地址选择 | 选择PC+4地址 | 选择转移地址（Zero=1）
Jump | 2 | J指令目标地址选择 | 选择J目标地址 | 由Branch决定输出
RegWrite | - | 寄存器写控制 | 禁止寄存器写 | 使能寄存器写
MemWrite | - | 存储器写控制 | 禁止存储器写 | 使能存储器写
MemRead | - | 存储器读控制 | 禁止存储器读 | 使能存储器读
ALU_Control | 000- 111 | 3位ALU操作控制 | 参考表Exp04 | Exp04

## Slide 12: 单周期ALU操作译码 Second level
参考实验四
Instruction opcode | ALUop | Instruction operation | Funct field | Desired ALU action | ALU_Control
LW | 00 | Load word | xxxxxx | Load word | 010
SW | 00 | Store word | xxxxxx | Store word | 010
Beq | 01 | branch equal | xxxxxx | branch equal | 110
R-type | 10 | add | 10 0000 | add | 010
R-type | 10 | subtract | 10 0010 | subtract | 110
R-type | 10 | AND | 10 0100 | AND | 000
R-type | 10 | OR | 10 0101 | OR | 001
R-type | 10 | Set on less than | 10 1010 | Set on less than | 111
R-type | 10 | NOR | 100111 | NOR | 100

## Slide 13: 多周期数据通路模块： M_datapath
数据通路
  CPU主要部件之一
  寄存器传输控制对象：通用数据通路
基本功能
  具有通用计算功能的算术逻辑部件
  具有通用目的寄存器
  具有通用计数所需的尽可能的路径
重要信号
  Inst_R：指令寄存器输出
  PC_Current：当前PC(PC+4)
  M_addr：存储器地址
  Branch：=1→beq；=0 → bne
  PCWriteCond：Branch指令

## Slide 14: 数据通路接口参考- M_datapath.v
module M_datapath(input clk,
input reset,
input MIO_ready, //外部输入=1
input IorD,
input IRWrite,
input[1:0] RegDst, //预留到2位
input RegWrite,
input[1:0]MemtoReg, //预留到2位
input ALUSrcA,
input[1:0]ALUSrcB,
input[1:0]PCSource, //4选1控制
input PCWrite,
input PCWriteCond,
input Branch,
input[2:0]ALU_operation,
output[31:0]PC_Current,
input[31:0]data2CPU,
output[31:0]Inst,
output[31:0]data_out,
output[31:0]M_addr,
output zero,
output overflow
);
endmodule

## Slide 15: CPU部件之二-控制器：ctrl
本实验用IP 软核- ctrl
  核调用模块ctrl.ngc
  核接口信号模块(空文档)：ctrl.v
  核模块符号文档：ctrl.sym
重要信号
  MIO_ready：外设就绪
    =0 CPU等待
    =1 CPU正常运行
    本实验恒等于1
  Inst_in：指令输入，来自IR输出
  State_out：状态编码，用于测试

## Slide 16: 控制器接口文档- ctrl.v
module ctrl(input clk,
input reset,
input [31:0] Inst_in,
input zero,
input overflow,
input MIO_ready, //外部输入=1
output reg MemRead,
output reg MemWrite,
output reg[2:0]ALU_operation, //ALU_Control
output [4:0]state_out,
output reg CPU_MIO,
output reg IorD,
output reg IRWrite,
output reg [1:0]RegDst, //预留到2位
output reg RegWrite,
output reg [1:0]MemtoReg, //预留到2位
output reg ALUSrcA,
output reg [1:0]ALUSrcB,
output reg [1:0]PCSource,
output reg PCWrite,
output reg PCWriteCond,
output reg Branch
);
endmodule

## Slide 17: U3-存储器初始化数据参考文档： mem.coe 代码与数据共存
memory_initialization_radix=16;
memory_initialization_vector=
00A52820, AC650000, 8C650000, 00A85824, 01A26820, 11A00017, 8C650000, 01CE9020, 0252B020, 02569020, 00B25824, 11600005, 1172000A, 01CE9020, 1172000B, AC890000, 08000036, 11410001, 0800004D, 00005027, 014A5020, AC8A0000, 08000036, 8E290860, AC890000, 08000036, 8E290820, AC890000, 08000036, 8C0D0014, 014A5020, 01425025, 022E8820, 02348824, 01224820, 11210001, 0800005F, 000E4820, 01224820, 8C650000,
00A55820, 016B5820, AC6B0000, AC660004, 0800003E, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000， ………………
………………
F0000000, 000002AB, 80000000, 0000003F, 00000001, FFFF0000, 0000FFFF, 80000000, 00000000, 11111111, 22222222, 33333333, 44444444, 55555555, 66666666, 77777777, 88888888, 99999999, AAAAAAAA, BBBBBBBB, CCCCCCCC, DDDDDDDD, EEEEEEEE, FFFFFFFF, 557EF7E0, D7BDFBD9, D7DBFDB9, DFCFFCFB, DFCFBFFF, F7F3DFFF, FFFFDF3D, FFFF9DB9, FFFFBCFB, DFCFFCFB, DFCFBFFF, D7DB9FFF, D7DBFDB9, D7BDFBD9, FFFF07E0, 007E0FFF,
03BDF020, 03DEF820, 08002300, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000;
代码区：地址从00000000开始
数据区：地址起始需要约定：此代码为00000200
9条指令设计的，根据实验三修改

## Slide 18: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现

## Slide 19
CPU之数据通路设计
-用HDL描述实现
-调用实验一设计的多路器
-调用实验一的基本运算模块
-调用实验四设计的ALU和Regs

## Slide 20: 设计工程：OExp10-MDP
设计CPU之数据通路
  根据理论课分析讨论设计9+条指令的数据通路
  仿真测试M_Datapath.v模块
集成替换验证通过的数据通路模块
  替换实验四(Exp09)中的M_Datapath.ngc核
  顶层模块延用Exp09
    模块名：Top_OExp09_MDP.v
测试数据通路模块
  设计测试程序(MIPS汇编)测试：
  ALU功能
  I-指令通路
  R-指令通路

## Slide 21: 设计要点
建立DataPath HDL输入模板
设计PC通路
  调用REG32和MUX4T1_32模块
  参考描述
assign CE = MIO_ready ?&& (PCWrite || (PCWriteCond && zero&&Branch)); res(31:0) ALU_Out(31:0) PC_Current(31:28),Inst(25:0),N0,N0
MUX4T1_32 MUX6(.I0(PC+4?), .I1(Beq?), .I2(Jump?), .I3(No Use), .o(PC_next));
REG32 PC(.clk(???), .rst(???), .CE(CE), .D(PC_next), .Q(PC_Current));
…… clk reset

## Slide 22
变量传输与调用Exp04的Regs模块
wire[4:0] reg_Rs_addr_A = Inst_R[25:21]; //REG Source 1 rs
wire[4:0] reg_Rt_addr_B = Inst_R[20:16]; //REG Source 2 or Destination rt
wire[4:0] reg_rd_addr = Inst_R[15:11]; //REG Destination rd
wire[15:0] imm = Inst_R[15:0]; //Immediate
wire[25:0] direct_addr = Inst_R[25:0]; //Jump addre
Regs regs(.clk(clk),
.rst(rst),
.R_addr_A(reg_Rs_addr_A), //Inst(25:21)
.R_addr_B(reg_Rt_addr_B), //Inst(20:16)
.Wt_addr(?????????), //来自MUX1输出自命名
.Wt_data(?????????), //来自MUX2输出自命名
.L_S(RegWrite), //来自控制器
.rdata_A(rdata_A), //送MUX4
.rdata_B(rdata_B) //送MUX3//data_out(31:0)
);
assign data_out=rdata_B;

## Slide 23
寄存器Regs传输通路
// reg write data port
MUX4T1_32 MUX2(.I0(ALU_Out), //ALU OP
.I1(MDR), //LW
.I2({32'h00000000}), // not use
.I3(32'h00000000), // not use
.s(MemtoReg),
.o(w_reg_data)
);
// reg write addr port
MUX4T1_5 MUX1(.I0(reg_Rt_addr_B), //reg addr=IR[21:16]
.I1(reg_rd_addr), //reg addr=IR[15:11], LW or lui
.I2(5'b11111), // not use
.I3(5'b00000), // not use
.s(RegDst),
.o(reg_Wt_addr)
);

## Slide 24: 调用Exp04的ALU模块
ALU通路及ALU模块调用描述
alu x_ALU(.A(Alu_A),
.B(Alu_B),
.ALU_operation(ALU_operation),
.res(res),
.zero(zero),
.overflow(overflow)
);
MUX2T1_32 MUX4 (.I0(rdata_A), // reg out A
.I1(PC_Current), // PC
.s(ALUSrcA),
.o(Alu_A)
);
MUX4T1_32 MUX3(.I0(rdata_B), //reg out B
.I1(PC+4?), //4 for PC+4, //4
.I2(???????), //可扩展imm//Imm_32(31:0)
.I3(???????), //可扩展offset//Imm_32(29:0),N0,N0
.s(ALUSrcB),
.o(Alu_B)
);
REG32 ALUOut(.clk(?clk), .rst(?NO), .CE(?V5), .D(res(31:0)), .Q(ALU_Out) );

## Slide 25: 指令寄存器和存储器缓冲器通路
REG32 IR(.clk(???), .rst(???), .CE(???), .D(???), .Q(Inst) );
REG32 MDR(.clk(???), .rst(???), .CE(???), .D(???), .Q(MDR) );
MUX2T1_32 MUX5 (.I0(ALU_Out), //access memory
.I1(PC_Current), //IF
.s(IorD),
.o(M_addr)
);

## Slide 26: 完整支持9+条指令的数据通路参考描述
根据MIO_ready和数据通路控制信号
设计PC寄存器使能条件：
PC+4、Beq、J

## Slide 27
数据通路仿真调试
  参考实验五，注意多周期时序
  M_Datapath模块仿真
    语法检查没有Errors和warnings后仿真测试
    仿真激励代码设计要点
      只做功能性测试，不做性能和完备性测试
      通路功能测试
        选择9条指令所有可能通路的代表指令
        激励输入：
          计算出不同指令控制信号、代表数据和时序
          clk、rst
      ALU功能测试
        选择add、and、sub、or、nor、slt指令
          计算出对应指令的输入控制信号和代表数据
        选择Beq比较、Load和Stroe测试地址计算
      Regs功能测试
        add指令代表作寄存器遍历测试

## Slide 28: M_Datapath替换集成
集成替换
  仿真正确后替换Exp09的数据通路IP核
清理Exp09工程
  移除工程中的数据通路核
    Exp09工程中移除数据通路核关联
  删除工程中的数据通路核文件
    M_Datapath.ngc并替换 M_Datapath.v 文件
    在Project菜单中运行： Cleanup Project Files …
  建议用Exp09资源重建工程
    除M_Datapath.ngc核
Exp09需要清理的核

## Slide 29
集成替换DapaPath核后的 模块层次结构
Exp10完成数据通路替换后的模块调用关系
控制器不变仍然使用IP核
需要寄存器锁在：
指令、PC计数器、存储器地址和ALU输出
六个多路选择器：
MUX1,2：Regs输入；MUX6：PC计数器；MUX5：存储器地址和MUX3,4：ALU输入

## Slide 30: 物理验证
使用DEMO程序目测数据通路功能
  DEMO接口功能
    SW[7:5]=000， SW[2]=0(全速运行)
      SW[4:3]=00， SW[0]=0，点阵显示程序：跑马灯
      SW[4:3]=00， SW[0]=0，点阵显示程序：矩形变幻
      SW[4:3]=01， SW[0]=1，内存数据显示程序：0～F
      SW[4:3]=10， SW[0]=1，当前寄存器R9+1显示
用汇编语言设计测试程序
  测试ALU功能
  测试Regs访问
  测试I-格式指令通路
  测试R-格式指令通路

## Slide 31: 物理验证-DEMO接口功能
SW[7:5]=显示通道选择
SW[7:5]=000：CPU程序运行输出
SW[7:5]=001：测试PC字地址
SW[7:5]=010：测试指令字
SW[7:5]=011：测试计数器
SW[7:5]=100：测试RAM地址
SW[7:5]=101：测试CPU数据输出
SW[7:5]=110：测试CPU数据输入
SW[0]=文本图形选择
SW[1]=高低16位选择
SW[2]=CPU单步时钟选择
DEMO功能，测试程序可以替换成自己的功能
SW[4:3]=00，点阵显示程序：跑马灯
SW[4:3]=00，点阵显示程序：矩形变幻
SW[4:3]=01，内存数据显示程序：0～F
SW[4:3]=10，当前寄存器+1显示
W15 SW14 SW13 SW12 SW11 SW10 SW9 SW8 SW7 SW6 SW5 SW4 SW3 SW2 SW1 SW0
LED15 LED14 LED13 LED12 LED11 LED10 LED9 LED8 LED7 LED6 LED5 LED4 LED3 LED2 LED1 LED0
X0Y3
X0Y2
X0Y1
X0Y0
X1Y3
X1Y2
X1Y1
X1Y0
X2Y3
X2Y2
X2Y1
X2Y0
X3Y3
X3Y2
X3Y1
X3Y0
X4Y3
X4Y2
X4Y1
X4Y0
MCU3
PRGO
RSTN
MCU1~2
Ardunio
SEG0
SEG1
SEG2
SEG3
SEG0
SEG1
SEG2
SEG3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
没有使用

## Slide 32: 测试程序参考：ALU和Regs
设计ALU和Regs测试程序替换DEMO程序
  ALU、Regs测试参考设计，测试结果通过CPU输出信号单步观察
  SW[7:5]=100, Addr_out=ALU输出
  SW[7:5]=101，Data_out=寄存器B输出
#baseAddr 0000
loop: nor r1,r0,r0; //r1=FFFFFFFF
slt r2,r0,r1; //r2=00000001
add r3,r2,r2; //r3=00000002
add r4,r3,r2; //r4=00000003
add r5,r4,r3; //r5=00000005
add r6,r5,r4; //r6=00000008
add r7,r6,r5; //r7=0000000d
add r8,r7,r6; //r8=00000015
add r9,r8,r7; //r9=00000022
add r10,r9,r8; //r10=00000037
add r11,r10,r9; //r11=00000059
add r12,r11,r10; //r12=00000090
add r13,r12,r11; //r13=000000E9
add r14,r13,r12; //r14=00000179
add r15,r14,r13; //r15=00000262
add r16,r15,r14; //r16=000003DB
add r17,r16,r15; //r17=000006D3
add r18,r17,r16; //r18=00000A18
add r19,r18,r17; //r19=000010EB
add r20,r19,r18; //r20=00001B03
add r21,r20,r19; //r21=00003bEE
add r22,r21,r20; //r22=000046F1
add r23,r22,r21; //r23=000080DF
add r24,r23,r22; //r24=0000C9D0
add r25,r24,r23; //r25=00014AAF
add r26,r25,r24; //r26=0001947F
add r27,r26,r25; //r27=0012DF2E
add r28,r27,r26; //r28=001473AD
add r29,r28,r27; //r29=002752DB
add r30,r29,r28; //r30=003BC688
add r31,r30,r29; //r31=00621963
j loop;

## Slide 33: 测试程序参考
设计通道测试程序替换DEMO程序
  通道测试参考设计。测试结果通过CPU输出信号单步观察
  通道功能由传输数据结果来指示，如立即数通道观察：14+$zero
#baseAddr 0000
start: //通道结果由后一条指令读操作数观察
lw r5, 14($zero); //取测试常数55555555。存储器读通道
start_A:
add r1, r5, $zero; //r1: 寄存器写通道。R5:寄存器读通道A输出
nor r2, $zero, r1; //r1: 寄存器读通道B输出。R2:ALU输出通道
lw r5, 48($zero); //取测试常数AAAAAAAA。立即数通道:00000048
beq r2, r5 start_A; //循环测试
j start; //循环测试。立即数通道：00000014
测试的完备性
  上述测试正确仅表明通道切换功能和总线传输部分正确
  要测试其完全正确，必须遍历所有可能的情况

## Slide 34: 存储器模块测试
设计存储器模块测试程序
  7段码显示器的地址是E0000000/FFFFFFE0
  LED显示地址是F0000000/FFFFFF00
  请设计存储器模块测试程序
    测试结果在7段显示器上指示
RAM初始化数据：参考单周期DEMO设计
memory_initialization_radix=16;
memory_initialization_vector=
00A52820, AC650000, 8C650000, 00A85824, 01A26820, 11A00017, 8C650000, 01CE9020, 0252B020, 02569020, 00B25824, 11600005, 1172000A, 01CE9020, 1172000B, AC890000, 08000036, 11410001, 0800004D, 00005027, 014A5020, AC8A0000, 08000036, 8E290860, AC890000, 08000036, 8E290820, AC890000, 08000036, 8C0D0014, 014A5020, 01425025, 022E8820, 02348824, 01224820, 11210001, 0800005F, 000E4820, 01224820, 8C650000, 00A55820, 016B5820, AC6B0000, AC660004, 0800003E, …………………………………………
F0000000, 000002AB, 80000000, 0000003F, 00000001, FFF70000, 0000FFFF, 80000000, 00000000, 11111111, 22222222, 33333333, 44444444, 55555555, 66666666, 77777777, 88888888, 99999999, aaaaaaaa, bbbbbbbb, cccccccc, dddddddd, eeeeeeee, FFFFFFFF, 557EF7E0, D7BDFBD9, D7DBFDB9, DFCFFCFB, DFCFBFFF, F7F3DFFF, FFFFDF3D, FFFF9DB9, FFFFBCFB, DFCFFCFB, DFCFBFFF, D7DB9FFF, D7DBFDB9, D7BDFBD9, FFFF07E0, 007E0FFF, 03bdf020, 03def820, 08002300;
代码区
数据区

## Slide 35: 设计测试记录表格
学会实验数据的统计
  参考大学物理实验
    本实验没有有效数精确计算，但有大量数据表格
ALU和Regs测试结果记录
  自行设计记录表格
通道测试结果记录
  自行设计记录表格
数据存储模块测试记录
  自行设计记录表格

## Slide 36: 思考题
ALU输出为什么要锁存？
ALU计算有效地址会与ALU正常操作冲突吗？
仅增加I-Type算术运算指令是否需要修改本设计的数据通路？
扩展下列指令，数据通路将作如何修改：
R-Type： srl*, jr, jalr, eret*；
I-Type： addi, andi, ori, xori, lui, bne, slti
J-Type： Jal；

## Slide 37
END