## Slide 1: Computer Organization & Design 实验与课程设计
施青松
Asso. Prof. Shi Qingsong
College of Computer Science and Technology, Zhejiang University
zjsqs@zju.edu.cn
Computer Organization & Design
实验十一
多周期CPU设计-控制器设计

## Slide 2: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现
Notes:   Rudimentary logic functions=基本的逻辑函数

## Slide 3: 实验目的
1. 深入运用寄存器传输控制技术
2. 掌握CPU核心：指令执行过程与控制流关系
3. 设计多周期数据通路
4. 测试方案的设计
5. 测试程序的设计

## Slide 4: 实验环境
实验设备
  1. 计算机（Intel Core i5以上，4GB内存以上）系统
  2. Spartan-3 Starter Kit Board/Sword开发板
  3. Xilinx ISE14.4及以上开发工具
材料
  无

## Slide 5: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现
Notes:   Rudimentary logic functions=基本的逻辑函数

## Slide 6: 实验任务
1. 设计9+条指令的控制器
  用硬件描述语言设计实现控制器
    此实验在Exp10的基础上完成
2. 设计控制器测试方案：
  OP译码测试：R-格式、访存指令、分支指令，转移指令
  运算控制测试：Function译码测试
3. 设计控制器测试程序

## Slide 7: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现

## Slide 8: CPU organization
Digital circuit
  General circuits that controls logical event with logical gates --Hardware
Computer organization
  Special circuits that processes logical action with instructions -Software
Control unit
Datapath
Control signals
Status signals
Control output
Data input
Data output
Status input

## Slide 9: 多周期数据通路结构：兼容9-23+指令
找出指令的通路：5+1个MUX
  比单周期增加了什么通道？

## Slide 10: 多周期数据通路模块： M_datapath
数据通路
  CPU主要部件之一
  寄存器传输控制对象：通用数据通路
基本功能
  具有通用计算功能的算术逻辑部件
  具有通用目的寄存器
  具有通用计数所需的尽可能的路径
重要信号
  Inst_R：指令寄存器输出
  PC_Current：当前PC(PC+4)
  M_addr：存储器地址
  Branch：=1→beq；=0 → bne
  PCWriteCond：Branch指令

## Slide 11: 数据通路接口参考- M_datapath.v
module M_datapath(input clk,
input reset,
input MIO_ready, //外部输入=1
input IorD,
input IRWrite,
input[1:0] RegDst, //预留到2位
input RegWrite,
input[1:0]MemtoReg, //预留到2位
input ALUSrcA,
input[1:0]ALUSrcB,
input[1:0]PCSource, //4选1控制
input PCWrite,
input PCWriteCond,
input Branch,
input[2:0]ALU_operation,
output[31:0]PC_Current,
input[31:0]data2CPU,
output[31:0]Inst,
output[31:0]data_out,
output[31:0]M_addr,
output zero,
output overflow
);
endmodule

## Slide 12: 控制器设计方案
控制器实现有多种方法
  状态转换实现：
    状态表→状态方程→激励方程→HDL描述
    或状态表→ HDL行为描述
  激励方程和输出信号：
    HDL直接描述
    ROM/ PLA (教材光盘)
    MUX
    门电路
这里根据时序电路的一般设计流程分析
  实现时可以选用任意一种方法。建议：
    9+条指令不是非常复杂，用激励方程HDL描述实现
    指令较多时用HDL直接描述状态表实现

## Slide 13: 控制器与控制对象

## Slide 14: 9+指令的状态机：根据设计指令画出 asking the students to complete the corresponding state truth table
根据数据通路设计所有指令状态机

## Slide 15: 状态编码与分配
根据状态图可知10个状态需要4位状态变量表示
实验选用4个D触发器存储状态变量
状态编码有多种编码方法，不唯一。这里采用与教材一致的顺序状态编码，不是最佳方案：
状态 | 触发器状态分配 Q3n Q2n Q1n Q0n | 备注
0 | 0 0 0 0 | 
1 | 0 0 0 1 | 
2 | 0 0 1 0 | 
3 | 0 0 1 1 | 
4 | 0 1 0 0 | 
5 | 0 1 0 1 | 
6 | 0 1 1 0 | 
7 | 0 1 1 1 | 
8 | 1 0 0 0 | 
9 | 1 0 0 1 | 

## Slide 16: 状态转换表/次态表
根据状态图和输入变量OP0~OP5写出状态转换表
  4个状态变量共有16个状态，其中1010~1111六个状态为非工作状态
  操作码有6个变量，共26=64个最小项组合，只有5种组合为有效输入，其余为无效输入，可作任意项考虑。
序号 | 现 态 | 输 入(指令操作码) | 次 态 |  | 备注
 | Q3n Q2n Q1n Q0n | Op5 Op4 Op3 Op2 Op1 Op0 | Q3n+1 Q2n+1 Q1n+1 Q0n+1 |  | 
0 | 0 0 0 0 | x x x x x x | 0 0 0 1 | 1 | Op无关
1 | 0 0 0 1 | 0 0 0 0 0 0 | 0 1 1 0 | 6 | R-type
 |  | 1 0 x 0 1 1 | 0 0 1 0 | 2 | L/S
 |  | 0 0 0 1 0 0 | 1 0 0 0 | 8 | Beq
 |  | 0 0 0 0 1 0 | 1 0 0 1 | 9 | Jump
2 | 0 0 1 0 | 1 0 0 0 1 1 | 0 0 1 1 | 3 | Load
 |  | 1 0 1 0 1 1 | 0 1 0 1 | 5 | Store
3 | 0 0 1 1 | 1 0 0 0 1 1 | 0 1 0 0 | 4 | Load
4 | 0 1 0 0 | 1 0 0 0 1 1 | 0 0 0 0 | 0 | Load
5 | 0 1 0 1 | 1 0 1 0 1 1 | 0 0 0 0 | 0 | Store
6 | 0 1 1 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 1 1 1 | 7 | R-type
7 | 0 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 | R-type
8 | 1 0 0 0 | 0 0 0 1 0 0 | 0 0 0 0 | 0 | Beq
9 | 1 0 0 1 | 0 0 0 0 1 0 | 0 0 0 0 | 0 | Jump

## Slide 17: 状态方程
根据状态转换表可以写出状态方程如下：
Op4全是“0”可以简化，但意义不大

## Slide 18: 激励方程
根据D触发器特征方程和状态方程可得D触发器激励函数：
这一步完成了状态转换的设计
  根据D触发器激励方程可以画出状态转换逻辑
  现代工程设计已经不需要自己求解
    EDA综合器会自动综合

## Slide 19: 状态激励表
也可以根据D触发器特征和状态表得到状态激励表
  和状态表类同，仅输出是触发器输入D，一般用状态方程配方
  输出真值信号太多，需要另列
    采用Moore状态机，输出仅与状态有关
序号 | 现 态 | 输 入(指令操作码) | D触发器输入 | 输出 | 备注
 | Q3n Q2n Q1n Q0n | Op5 Op4 Op3 Op2 Op1 Op0 | D3 D2 D1 D0 | 另列 | 
0 | 0 0 0 0 | x x x x x x | 0 0 0 1 |  | Op无关
1 | 0 0 0 1 | 0 0 0 0 0 0 | 0 1 1 0 |  | R-type
 |  | 1 0 x 0 1 1 | 0 0 1 0 |  | L/S
 |  | 0 0 0 1 0 0 | 1 0 0 0 |  | Beq
 |  | 0 0 0 0 1 0 | 1 0 0 1 |  | Jump
2 | 0 0 1 0 | 0 0 0 1 1 | 0 0 1 1 |  | Load
 |  | 1 0 1 0 1 1 | 0 1 0 1 |  | Store
3 | 0 0 1 1 | 1 0 0 0 1 1 | 0 1 0 0 |  | Load
4 | 0 1 0 0 | 1 0 0 0 1 1 | 0 0 0 0 |  | Load
5 | 0 1 0 1 | 1 0 1 0 1 1 | 0 0 0 0 |  | Store
6 | 0 1 1 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 1 1 1 |  | R-type
7 | 0 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |  | R-type
8 | 1 0 0 0 | 0 0 0 1 0 0 | 0 0 0 0 |  | Beq
9 | 1 0 0 1 | 0 0 0 0 1 0 | 0 0 0 0 |  | Jump

## Slide 20: 输出信号真值表(状态激励表另列部分)
根据状态图和多周期数据通路控制要求信号真值表如下：
输入Q3n Q2n Q1n Q0n（当前状态—现态） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 输出控制信号
0000 IF | 0001 ID | 0010 MEN-Ex | 0011 MEN-RD | 0100 LW_WB | 0101 MEM_W | 0110 R_Exc | 0111 R_WB | 1000 Beq_Exc | 1001 J | 
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | PCWrite
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | PCWriteCond
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | IorD
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MemRead
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | MemWrite
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IRWrite
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MemtoReg
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | PCSource1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | PCSource0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ALUOp1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ALUOp0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALUSrcB1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALUSrcB0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ALUSrcA
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | RegWrite
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | RegDst

## Slide 21: 多周期控制信号定义：Defined 10+6+？control
实验十定义的数据通路控制信号
信号 | 源数目 | 功能定义 | 赋值0时动作 | 赋值1时动作
ALUScrA ALUSrc_B | ？ | ALU端口A、B输入选择 |  | 
RegDst | ？ | 寄存器写地址选择(考虑扩展) |  | 
MemtoReg | ？ | 寄存器写数据选择(考虑扩展) |  | 
IorD | ？ | 新增 |  | 
PCSource | ？ | 新增 |  | 
PCWriteCond | ？ | 新增 |  | 
…… | ？ | 新增 |  | 
Branch | ？ | Beq指示(考虑Bne扩展) |  | 
RegWrite | - | 寄存器写控制 |  | 
MemWrite | - | 存储器写控制 |  | 
MemRead | - | 存储器读控制 |  | 
ALU_Control | 000- 111 | 3位ALU操作控制 | 参考表 Exp04 | Exp04
请填写信号赋值时
对应操作

## Slide 22: 兼容Exp10的数据通路完善输出信号真值表
状态 输出信号 | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 | 1001
 | IF | ID | MEM-Ex | MEM-RD | LW_WB | MEM_W | R_Exc | R_WB | Beq_Exc | J
PCWrite | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PCWriteCond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
IorD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MemRead | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MemWrite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
IRWrite | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MemtoReg | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
PCSource1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PCSource0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ALUSrcA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
ALUSrcB1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALUSrcB0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RegWrite | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
RegDst | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00
Branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ALUOp1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ALUOp0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
MEM_IO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
请分析填入

## Slide 23: 兼容Exp10的数据通路完善输出信号真值表
状态 输出信号 | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 | 1001
 | IF | ID | MEM-Ex | MEM-RD | LW_WB | MEM_W | R_Exc | R_WB | Beq_Exc | J
PCWrite | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PCWriteCond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
IorD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MemRead | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MemWrite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
IRWrite | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MemtoReg | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
PCSource1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PCSource0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ALUSrcA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
ALUSrcB1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALUSrcB0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RegWrite | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
RegDst | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00
Branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ALUOp1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ALUOp0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
MEM_IO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 24: CPU部件之二-控制器：ctrl
多周期控制器
  CPU主要部件之一
  寄存器传输控制者：
    根据状态图将编码转换成命令
基本功能
  微操作控制
  数据传输通道控制
重要信号
  MIO_ready：外设就绪
    =0 CPU等待
    =1 CPU正常运行
    本实验恒等于1
  Inst_in：指令输入，来自IR输出
  State_out：状态编码，用于测试

## Slide 25: 控制器接口文档- ctrl.v
module ctrl(input clk,
input reset,
input [31:0] Inst_in,
input zero,
input overflow,
input MIO_ready, //外部输入=1
output reg MemRead,
output reg MemWrite,
output reg[2:0]ALU_operation, //ALU_Control
output [4:0]state_out,
output reg CPU_MIO,
output reg IorD,
output reg IRWrite,
output reg [1:0]RegDst, //预留到2位
output reg RegWrite,
output reg [1:0]MemtoReg, //预留到2位
output reg ALUSrcA,
output reg [1:0]ALUSrcB,
output reg [1:0]PCSource,
output reg PCWrite,
output reg PCWriteCond,
output reg Branch
);
endmodule

## Slide 26: 控制器实现
控制器实现方案
  9+条指令实现与单周期方案相同采用二级译码方案
    主控制器输出ALUop
    ALU译码电路调用单周期设计模块
状态机实现方法
  状态机实现请参考数字逻辑状态机描述的三种方式
  状态转换实现选择：
    根据状态方程/激励方程：有利于学习理解状态实现原理
    根据状态表HDL直接描述：工程设计方便
  激励方程和输出信号：
    HDL直接描述：工程设计方便
    SOP门电路
    ROM
    MUX
  本实验可任取一种状态机方式实现
有利于学习理解组合电路原理与结构

## Slide 27: U3-存储器初始化数据参考文档： mem.coe 代码与数据共存
memory_initialization_radix=16;
memory_initialization_vector=
00A52820, AC650000, 8C650000, 00A85824, 01A26820, 11A00017, 8C650000, 01CE9020, 0252B020, 02569020, 00B25824, 11600005, 1172000A, 01CE9020, 1172000B, AC890000, 08000036, 11410001, 0800004D, 00005027, 014A5020, AC8A0000, 08000036, 8E290860, AC890000, 08000036, 8E290820, AC890000, 08000036, 8C0D0014, 014A5020, 01425025, 022E8820, 02348824, 01224820, 11210001, 0800005F, 000E4820, 01224820, 8C650000,
00A55820, 016B5820, AC6B0000, AC660004, 0800003E, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000， ………………
………………
F0000000, 000002AB, 80000000, 0000003F, 00000001, FFFF0000, 0000FFFF, 80000000, 00000000, 11111111, 22222222, 33333333, 44444444, 55555555, 66666666, 77777777, 88888888, 99999999, AAAAAAAA, BBBBBBBB, CCCCCCCC, DDDDDDDD, EEEEEEEE, FFFFFFFF, 557EF7E0, D7BDFBD9, D7DBFDB9, DFCFFCFB, DFCFBFFF, F7F3DFFF, FFFFDF3D, FFFF9DB9, FFFFBCFB, DFCFFCFB, DFCFBFFF, D7DB9FFF, D7DBFDB9, D7BDFBD9, FFFF07E0, 007E0FFF,
03BDF020, 03DEF820, 08002300, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000;
代码区：地址从00000000开始
数据区：地址起始需要约定：此代码为00000200
9条指令设计的，根据实验三修改

## Slide 28: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现

## Slide 29
多周期CPU控制器设计
-控制实验十设计的数据通路

## Slide 30: 设计工程：OExp11-OwnMCPU
设计多周期CPU之控制器
  根据Exp10数据通路及指令设计状态图和状态真值表
  根据状态表完成控制器电路，HDL描述实现
    必须根据状态表结构描述或激励方程描述实现
  仿真测试控制器模块
集成替换验证后的控制器模块
  替换实验十(Exp10)中的ctrl.ngc核
  顶层模块延用Exp10：模块名：Top_OExp10_OwnMCPU.v
测试控制器模块
  设计测试程序(MIPS汇编)测试：
  OP译码测试：
    R-格式、访存指令、分支指令，转移指令
  运算控制测试：Function译码测试

## Slide 31: 设计要点
设计主控制器模块
  完成输出信号真值表
    用HDL直接描述实现状态转换并输出控制信号
    或用激励方程实现状态转换并输出控制信号
设计ALU操作译码
  分离出单周期的ALU译码模块并修改调用
  使用DEMO作功能初步调试
    ALU必须运算包含“nor”操作
    否则需要修改或重新设计调试程序
仿真主控制器电路模块
  可以单独或合并仿真，但最后要合并为一个控制模块

## Slide 32
多周期控制器设计
激励方程描述实现

## Slide 33: 激励方程状态机HDL描述结构
主控制器状态机描述结构
parameter IF = 4'b0000, ……
parameter AND=3'b000, OR=3'b001, ADD=3'b010, SUB=3'b110, ……
`define Datapath_signals {PCWrite, PCWriteCond, …… }
always @ (posedge clk or posedge reset)
if (reset==1) Q <= IF;
else Q <= D;
输出变量(信号)描述
ALU操作译码描述
激励方程描述
数据通路控制
ALU操作控制
状态转换

## Slide 34: 激励方程实现状态机参考
参数定义
  状态变量
parameter IF = 4'b0000, ID = 4'b0001, Mem_Ex = 4'b0010, Mem_RD = 4'b0011, LW_WB = 4'b0100, Mem_W = 4'b0101, R_Exc = 4'b0110, R_WB = 4'b0111, Beq_Exc= 4'b1000, J= 4'b1001, Error = 4'b1111;
  输出变量宏定义
`define Datapath_signals {PCWrite, PCWriteCond,IorD, MemRead, MemWrite,IRWrite, MemtoReg, PCSource, ALUSrcA, ALUSrcB, RegWrite, RegDst, Branch, ALUop, CPU_MIO}
  输出变量值：根据输出信号真值表
parameter value0 = 20'b10010100000010000000, value1 = 20'b00000000000110000000,
value2 = 20'b00000000001100000000, value3 = 20'b00110000000000000001,
value4 = 20'b00000001000001000000, value5 = 20'b00101000000000000001,
value6 = 20'b00000000001000000100, value7 = 20'b00000000000001010000,
value8 = 20'b01000000011000001010, value9 = 20'b10000000100000000000;
parameter AND=3'b000, OR=3'b001, ADD=3'b010, SUB=3'b110, NOR=3'b100, SLT=3'b111, XOR=3'b011, SRL=3'b101;

## Slide 35
激励方程描述
  根据D触发器输入方程用assign描述
  也可用逻辑图描述
  本参考采用状态变量和操作码分别描述然后组合
    状态译码描述
assign s0 = ~|Q; //if Q=0000 then s0 = 1
assign s1 = ~Q[3] && ~Q[2] && ~Q[1] && Q[0] ; //if Q=0001 then s1 = 1
assign s2 = ~Q[3] && ~Q[2] && Q[1] && ~Q[0] ; //if Q=0010 then s2 = 1
assign s3 = ~Q[3] && ~Q[2] && Q[1] && Q[0] ; //if Q=0011 then s3 = 1
assign s4 = ~Q[3] && Q[2] && ~Q[1] && ~Q[0] ; //if Q=0100 then s4 = 1
assign s5 = ~Q[3] && Q[2] && ~Q[1] && Q[0] ; //if Q=0101 then s5 = 1
assign s6 = ~Q[3] && Q[2] && Q[1] && ~Q[0] ; //if Q=0110 then s6 = 1
assign s7 = ~Q[3] && Q[2] && Q[1] && Q[0] ; //if Q=0111 then s7 = 1
assign s8 = Q[3] && ~Q[2] && ~Q[1] && ~Q[0] ; //if Q=1000 then s8 = 1
assign s9 = Q[3] && ~Q[2] && ~Q[1] && Q[0] ; //if Q=1001 then s9 = 1
请完成后继部分

## Slide 36
    操作码译码描述
assign Rtype = ~|OP; //if OP=000000 then Rtype = 1
assign LS = (OP == 6'b10x011) ? 1 : 0; //if OP=10x011 then LS = 1
assign IBeq = (OP == 6'b000100) ? 1 : 0; //if OP=000100 then Ibeq = 1
assign Jump = (OP == 6'b000010) ? 1 : 0; //if OP=000010 then Jump = 1
assign Load = (OP == 6'b100011) ? 1 : 0; //if OP=100011 then Load = 1
assign Store = (OP == 6'b101011) ? 1 : 0; //if OP=101011 then Store = 1
    激励方程合成描述
assign D[3] = s1 && (IBeq || Jump);
assign D[2] = s1 && Rtype || s2 && Store || s3 && Load || s6 && Rtype;
assign D[1] = s1 && (LS || Rtype) || s2 && Load || s6 && Rtype;
assign D[0] = s0 || s1 && Jump || s2 && Load || s2 && Store || s6 && Rtype;
状态转换描述
always @ (posedge clk or posedge reset)
if (reset==1) Q <= IF;
else Q <= D;
请完成后继部分

## Slide 37
输出变量(信号)描述
always @ * begin
case(Q) //state
IF: `Datapath_signals = value0;
ID: `Datapath_signals = value1;
Mem_Ex: `Datapath_signals = value2;
Mem_RD: `Datapath_signals = value3;
LW_WB: `Datapath_signals = value4;
Mem_W: `Datapath_signals = value5;
R_Exc: `Datapath_signals = value6;
R_WB: `Datapath_signals = value7;
Beq_Exc: `Datapath_signals = value8;
J: `Datapath_signals = value9;
default: `Datapath_signals = value0;
endcase
请完成后继部分

## Slide 38: ALU操作译码
本实验采用二级译码
  调用单周期ALU译码电路
  修改单周期控制器模块
    分离出ALU译码部分(原理图2部分)
ALU_Decoder ALU_D(.ALUop(ALUop),
.Fun(Inst_in[5:0]),
.ALU_Control(ALU_operation));

## Slide 39
多周期控制器设计
HDL直接描述实现

## Slide 40: 控制器HDL直接描述结构
主控制器状态机描述结构
parameter IF = 4'b0000, ……
parameter AND=3'b000, OR=3'b001, ADD=3'b010, SUB=3'b110, ……
`define Datapath_signals {PCWrite, PCWriteCond, …… }
always @ (posedge clk or posedge reset)begin
……
end
always @* begin
……输出变量(信号)描述
end
ALU操作译码描述
数据通路控制
ALU操作控制
状态机

## Slide 41: 状态机转换描述
always @ (posedge clk or posedge reset)
if (reset==1) state <= IF;
else
case (state)
IF: if(MIO_ready) state <= ID;
else state <= IF;
ID: case (Inst_in[31:26])
6'b000000: state <= R_Exc; //R-type OP
6'b100011: state <= Mem_Ex; //Lw
………………
6'b000100: state <= Beq_Exc; //Beq
default: state <= Error;
endcase
Mem_Ex:begin
…………
Error: state <= Error;
default: state <= Error;
endcase

## Slide 42
输出变量(信号)描述：与激励方程时相同
always @ * begin
case(Q) //state
IF: `Datapath_signals = value0;
ID: `Datapath_signals = value1;
Mem_Ex: `Datapath_signals = value2;
Mem_RD: `Datapath_signals = value3;
LW_WB: `Datapath_signals = value4;
Mem_W: `Datapath_signals = value5;
R_Exc: `Datapath_signals = value6;
R_WB: `Datapath_signals = value7;
Beq_Exc: `Datapath_signals = value8;
J: `Datapath_signals = value9;
default: `Datapath_signals = value0;
endcase
请完成后继部分

## Slide 43: ALU操作译码
always @ * begin
case(ALUop)
2'b00: ALU_operation = 3'b010; //add计算地址
2'b01: ALU_operation = 3'b110; //sub比较条件
2'b10:
case (Inst_in[5:0])
6'b100000: ALU_operation = ADD;
6'b100010: ALU_operation = SUB;
6'b100100: ALU_operation = AND;
6'b100101: ALU_operation = OR;
6'b100111: ALU_operation = NOR;
6'b101010: ALU_operation = SLT;
6'b000010: ALU_operation = SRL; //shfit 1bit right
6'b000000: ALU_operation = XOR;
default: ALU_operation = ADD;
endcase
2'b11: ALU_operation = 3'b111; //slti
endcase
end

## Slide 44
多周期控制器实现
集成替换

## Slide 45: 控制器集成替换
集成替换
  仿真正确后替换Exp10的控制器IP核
移除工程中的控制器核
  Exp10工程中移控制器核关联
  删除工程中控制器核文件
    ctrl.ngc文件
    在Project菜单中运行： Cleanup Project Files …
  建议用Exp10资源重建工程
    除ctrl.ngc核
Exp10需要清理的核

## Slide 46
集成替换ctrl核后 的模块层次结构
Exp11完成数据通路替换后的模块调用关系
替换后的控制器模块

## Slide 47: 物理验证
使用DEMO程序目测控制器功能(同实验十)
  DEMO接口功能
    SW[7:5]=000， SW[2]=0(全速运行)
      SW[4:3]=00， SW[0]=0，点阵显示程序：跑马灯
      SW[4:3]=00， SW[0]=0，点阵显示程序：矩形变幻
      SW[4:3]=01， SW[0]=1，内存数据显示程序：0～F
      SW[4:3]=10， SW[0]=1，当前寄存器R9+1显示
用汇编语言设计测试程序
  测试ALU指令(R-格式译码、 Function译码)
  测试LW/SW指令(I-格式译码)
  测试分支指令(I-格式译码)
  测试转移指令(J-格式译码)

## Slide 48: 物理验证-DEMO接口功能
SW[7:5]=显示通道选择
SW[7:5]=000：CPU程序运行输出
SW[7:5]=001：测试PC字地址
SW[7:5]=010：测试指令字
SW[7:5]=011：测试计数器
SW[7:5]=100：测试RAM地址
SW[7:5]=101：测试CPU数据输出
SW[7:5]=110：测试CPU数据输入
SW[0]=文本图形选择
SW[1]=高低16位选择
SW[2]=CPU单步时钟选择
DEMO功能，测试程序可以替换成自己的功能
SW[4:3]=00，点阵显示程序：跑马灯
SW[4:3]=00，点阵显示程序：矩形变幻
SW[4:3]=01，内存数据显示程序：0～F
SW[4:3]=10，当前寄存器+1显示
W15 SW14 SW13 SW12 SW11 SW10 SW9 SW8 SW7 SW6 SW5 SW4 SW3 SW2 SW1 SW0
LED15 LED14 LED13 LED12 LED11 LED10 LED9 LED8 LED7 LED6 LED5 LED4 LED3 LED2 LED1 LED0
X0Y3
X0Y2
X0Y1
X0Y0
X1Y3
X1Y2
X1Y1
X1Y0
X2Y3
X2Y2
X2Y1
X2Y0
X3Y3
X3Y2
X3Y1
X3Y0
X4Y3
X4Y2
X4Y1
X4Y0
MCU3
PRGO
RSTN
MCU1~2
Ardunio
SEG0
SEG1
SEG2
SEG3
SEG0
SEG1
SEG2
SEG3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
没有使用

## Slide 49: 测试程序参考：ALU指令
设计ALU指令测试程序替换DEMO程序
  ALU、Regs测试参考设计，测试结果通过CPU输出信号单步观察
  SW[7:5]=100, Addr_out = ALU输出
  SW[7:5]=101，Data_out= 寄存器B输出
#baseAddr 0000
loop: nor r1,r0,r0; //r1=FFFFFFFF
slt r2,r0,r1; //r2=00000001
add r3,r2,r2; //r3=00000002
add r4,r3,r3; //r4=00000004
add r5,r4,r2; //r5=00000005
add r6,r5,r5; //r6=0000000A
nor r7,r5,r5; //r7=FFFFFFFA
sub r8,r7,r5; //r8=FFFFFFF5
and r9,r8,r5; //r9=00000005
and r10,r8,r6; //r10=00000000
or r11,r5,r6; //r11=0000000F
or r12,r11,r7; //r12=0000000A
slt r13,r5,r7; //r13=00000000
……
j loop;

## Slide 50: 测试程序参考： LW/SW
设计LW/SW程序替换DEMO程序
  参考Lab5通道测试设计。测试结果通过CPU输出信号单步观察
  存储器地址通过Addr_out通道4观察：14+$zero
#baseAddr 0000
start: //通道结果由后一条指令读操作数观察
lw r5, 14($zero); //取测试常数55555555。存储器读通道
start_A:
add r1, r5, $zero; //r1: 寄存器写通道。R5:寄存器读通道A输出
nor r2, $zero, r1; //r1: 寄存器读通道B输出。R2:ALU输出通道
lw r5, 48($zero); //取测试常数AAAAAAAA。立即数通道:00000048
beq r2, r5 test_sw; //循环测试
j start; //循环测试。立即数通道：00000014
test_sw: …… //增加写SW测试，如14和48单元交换
j start; //循环测试。立即数通道：00000014
测试的完备性
  上述测试正确仅表明地址计算、存储单元和总线传输部分正确
  要测试其完全正确，必须遍历所有可能的情况

## Slide 51: 动态LW/SW测试
利用七段显示设备可以设计动态测试程序
  7段码显示器的地址是E0000000/FFFFFFE0
  LED显示地址是F0000000/FFFFFF00
  SW指令输出测试结果：sw
  请设计存储器模块测试程序
    测试结果在7段显示器上指示
RAM初始化数据同Exp10
00A52820, AC650000, 8C650000, 00A85824, 01A26820, 11A00017, 8C650000, 01CE9020, 0252B020, 02569020, ……
F0000000, 000002AB, 80000000, 0000003F, 00000001, FFF70000, 0000FFFF, 80000000, 00000000, 11111111, 22222222, 33333333, 44444444, 55555555, 66666666, 77777777, 88888888, 99999999, aaaaaaaa, bbbbbbbb, cccccccc, dddddddd, eeeeeeee, FFFFFFFF, 557EF7E0, D7BDFBD9, D7DBFDB9, DFCFFCFB, DFCFBFFF, F7F3DFFF, FFFFDF3D, FFFF9DB9, FFFFBCFB, DFCFFCFB, DFCFBFFF, D7DB9FFF, D7DBFDB9, D7BDFBD9, FFFF07E0, 007E0FFF, 03bdf020, 03def820, 08002300;
代码区
数据区

## Slide 52: 设计测试记录表格
ALU指令测试结果记录
  自行设计记录表格
LW/SW指令测试结果记录
  自行设计记录表格
动态存储模块测试记录
  自行设计记录表格

## Slide 53: 思考题
用HDL直接描述状态机时同时输出控制信号需要如何修改？
设计bne指令需要增加控制信号吗？
扩展下列指令，控制器将作如何修改：
R-Type： srl*, jr, jalr, eret*；
I-Type： addi, andi, ori, xori, lui, bne, slti
J-Type： Jal；
  此时用二级译码有优势吗？
状态机调试你有什么建议？

## Slide 54
END